## Slide 1: La disaggregazione provinciale delle emissioni nazionali da trasporto su strada nel 2010: metodologia e risultati Francesca Lena, Ernesto Taurino, Riccardo De Lauretis ISPRA
Expert Panel Emissioni da Trasporto

## Slide 2
CONTENUTI
DISAGGREGAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE PER I TRASPORTI:
ANALISI E APPLICAZIONE DI 4 DIFFERENTI
METODOLOGIE
DISTRIBUZIONE DELLE PERCORRENZE REGIONALI PER LE 3 MODALITÀ DI GUIDA (urbana, extraurbana e autostradale)
Expert Panel Emissioni da Trasporto

## Slide 3
Disaggregazione provinciale
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Per tutti i macrosettori, ogni 5 anni, si realizza la disaggregazione top-down dell’inventario nazionale a livello provinciale.
Roma 7 dicembre 2012
Utilizzo di una variabile proxy (S) fortemente correlata all’attività delle sorgenti emissive: si ipotizza che la quantità inquinante emessa abbia la stessa distribuzione spaziale della variabile proxy.
Macrosettore 01: Combustione - Energia e industria di trasformazione
Macrosettore 02: Combustione - Non industriale
Macrosettore 03: Combustione – Industria
Macrosettore 04: Processi Produttivi
Macrosettore 05: Estrazione, distribuzione combustibili fossili/geotermico
Macrosettore 06: Uso di solventi
E k,i,j = E k,j . S k,i,j /S k,j
Macrosettore 07: Trasporti Stradali
Macrosettore 08: Altre Sorgenti Mobili
Macrosettore 09: Trattamento e Smaltimento Rifiuti
Macrosettore 10: Agricoltura ed allevamento
Macrosettore 11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti
Notes: Nell’ambito della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (Long Range Transboundary Air Pollution – CLRTAP) dell’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), ogni 5 anni viene richiesta, ai Paesi membri, la presentazione dell’inventario delle emissioni degli inquinanti transfrontalieri a lungo raggio, disaggregate su grigliato EMEP 50 km x 50 km. Tale compito è affidato per l’Italia all’ISPRA. A tal fine l’inventario nazionale delle emissioni (inclusi i gas serra) è stato disaggregato a livello provinciale per gli anni 1990, 1995, 2000 e 2005.

## Slide 4
Disaggregazione provinciale
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Una prima versione dell’inventario provinciale, in attesa di completamento, è disponibile sul portale Sinanet all’indirizzo
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/emissioni
Ai sensi del D.Lgs. 155/2010 – art. 22 – comma 3: entro dicembre 2012 completamento disaggregazione provinciale al 2010 ed aggiornamento anni precedenti
Finalità della realizzazione di un inventario provinciale delle emissioni in atmosfera :
grigliato EMEP (Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza)
pianificazione e gestione della qualità dell’aria da parte delle amministrazioni locali,
applicazione di strumenti modellistici che richiedono in input dati di emissione,
popolamento di indicatori di pressione e reporting ambientale
valutazione di piani, programmi e opere (VAS/VIA).
Notes: Nell’ambito della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (Long Range Transboundary Air Pollution – CLRTAP) dell’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), ogni 5 anni viene richiesta, ai Paesi membri, la presentazione dell’inventario delle emissioni degli inquinanti transfrontalieri a lungo raggio, disaggregate su grigliato EMEP 50 km x 50 km. Tale compito è affidato per l’Italia all’ISPRA. A tal fine l’inventario nazionale delle emissioni (inclusi i gas serra) è stato disaggregato a livello provinciale per gli anni 1990, 1995, 2000 e 2005.

## Slide 5
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Dati Trasporto 1990 – 2010
Dati sul trasporto stradale utilizzati per l'inventario nazionale con riferimento alla serie storica 1990 - 2010 ed al programma di stima Copert 4 (versione 9.0, ottobre 2011, http://www.emisia.com/copert/)
L'informazione sulle variabili, sul ciclo di guida e sull'unità di misura, è contenuta nella denominazione dei fogli.
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/Gruppo%20inventari%20locali/datitrasporto1990-2010.zip/view
Le emissioni nazionali utilizzate come base per la disaggregazione a livello provinciale sono quelle riportate
nell’Informative Inventory Report 2010 (1990 – 2010), ISPRA 2012
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/serie_storiche_emissioni
Trasporto su strada, Inventario nazionale delle emissioni e disaggregazione provinciale, Rapporti 124/2010 Ispra 2010
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Rapporti
Disaggregazione provinciale da trasporto su strada
La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni. Anni 1990-1995-2000-2005. Rapporti ISPRA 92/2009
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Rapporti

## Slide 6
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Inquinante | inquinante | unità di misura
Biossido di zolfo | SO2 | Mg
Ossidi di azoto | NOX | Mg
Composti organici volatili non metanici | COVNM | Mg
Metano | CH4 | Mg
Monossido di carbonio | CO | Mg
Anidride carbonica | CO2 | Mg
Protossido di azoto | N2O | Mg
Ammoniaca | NH3 | Mg
Particolato (< 10 micron) | PM10 | Mg
Particolato (< 2.5 micron) | PM2.5 | Mg
Cadmio | Cd | kg
Cromo | Cr | kg
Rame | Cu | kg
Nichel | Ni | kg
Piombo | Pb | kg
Selenio | Se | kg
Zinco | Zn | kg
Diossine e furani | DIOX | g
Idrocarburi policiclici aromatici | PAH | kg
Benzene | BENZ | Mg
Le emissioni da trasporto su strada sono relative ai seguenti inquinanti:
Inventario nazionale delle emissioni e disaggregazione provinciale da trasporto su strada

## Slide 7
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Nell’anno 2012, per gli anni 1990 – 1995 – 2000 - 2005 - 2010 la disaggregazione è stata eseguita utilizzando 4 differenti metodologie, alternative o complementari:
Roma 7 dicembre 2012
4. Metodologia basata sulle percorrenze (veic x km) (solo per modalità di guida autostradale)
3. Metodologia basata sull’indicatore economico valore aggiunto (solo per veicoli merci)
2. Metodologia basata sulla flotta veicolare
Metodologia CORINAIR standard (indicata nell’EMEP/CORINAIR ora EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009 (giugno, 2010):
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009)
Disaggregazione provinciale: metodologie

## Slide 8
Si basa sulla correlazione significativa tra popolazione residente / lunghezza tratti autostradali e circolazione dei veicoli su strada
Disaggregazione provinciale: metodologia standard
PRO:
reperibilità dati
semplice implementazione
CONTRO:
scarsa variabilità nel tempo delle proxy rispetto agli indicatori utilizzati nelle altre metodologie, nonostante il lungo periodo considerato
Tiene conto solo delle autostrade a pedaggio
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Emissioni extraurbane  popolazione residente nei comuni con meno di 20,000 abitanti (fonte ISTAT)
Emissioni urbane  popolazione residente nei comuni con più di 20,000 abitanti (fonte ISTAT)
Emissioni autostradali  lunghezza tratti autostradali moltiplicati per il numero delle corsie (fonte AISCAT)
Notes: La prima metodologia utilizzata, denominata standard, è quella suggerita nell’EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, e si basa sull’ipotesi che esista una correlazione significativa tra la popolazione residente e la circolazione di veicoli su strada. Questa metodologia prevede che le emissioni urbane (vale a dire quelle prodotte su strade urbane) vengano disaggregate a livello provinciale, utilizzando come variabile proxy per ciascuna provincia, la popolazione residente nei comuni con più di 20.000 abitanti (fonte ISTAT), mentre le emissioni extraurbane vengono disaggregate a livello provinciale, utilizzando come variabile proxy per ciascuna provincia la popolazione residente nei comuni con meno di 20.000 abitanti (fonte ISTAT). Le emissioni relative alla modalità di guida autostradale vengono disaggregate per ogni provincia, utilizzando come variabile proxy la lunghezza dei tratti autostradali, moltiplicati per il numero delle relative corsie, nell’ambito della provincia stessa (fonte AISCAT).
Tuttavia la fonte informativa utilizzata relativamente ai dati autostradali (AISCAT) fornisce i dati solamente per queste ultime, escludendo quindi tutte quelle nelle quali la velocità di percorrenza è tale da poterne consentire la classificazione in questa modalità di guida.
Un ulteriore limite di questa metodologia, relativamente a tutte e tre le modalità di guida, è in questo caso la scarsa variabilità nel tempo delle proxy rispetto agli indicatori utilizzati nelle altre metodologie, nonostante il lungo periodo considerato. Pertanto anche a livello provinciale si riflette lo stesso andamento temporale determinato dall’inventario nazionale.

## Slide 9
I dati di base utilizzati per questa metodologia sono costituiti, principalmente, dal parco veicolare fornito dall’ACI (Automobile Club d’Italia, aggiornato annualmente sulla base delle risultanze dello stato giuridico dei veicoli (immatricolazione o radiazione) tratte dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)) ed integrati con dati di fonte MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e ANMCA.
PRO:
dato nazionale relativo alla modalità di guida autostradale viene, in questo caso ripartito per tutte le province
maggiore capacità di descrivere la variabilità delle emissioni sia sul territorio che nel tempo
CONTRO:
distribuzione non varia tra le tre modalità
di guida
implementazione più pesante
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Questa seconda metodologia, sviluppata in ISPRA, si basa sull’ipotesi che esista una correlazione significativa tra il parco veicolare provinciale e il numero di veicoli su strada.
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sulla flotta veicolare
Notes: La seconda metodologia, implementata all’interno dell’ISPRA e, applicata a partire dall’anno 2000, si basa sulla distribuzione provinciale della flotta veicolare.
I dati di base utilizzati per questa metodologia sono costituiti dal parco veicolare fornito dall’ACI (Automobile Club d’Italia) (Pubblicazione “autoritratto 2000” e “autoritratto 2005”), aggiornato annualmente sulla base delle risultanze dello stato giuridico dei veicoli (immatricolazione o radiazione) tratte dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Per le due categorie di seguito riportate è stata necessaria un’ulteriore elaborazione per poter classificare i dati provinciali secondo la suddivisione adottata in COPERT IV:
Autobus
Commerciali pesanti: La suddivisione in categorie veicolari è in base alla massa a pieno carico definita anche come Peso Totale a Terra (P.T.T.) che è la massa massima del veicolo riportata sulla carta di circolazione.
In questo caso per riuscire a costruire la flotta provinciale, per gli anni 2000 e 2005, per ciascuna classe COPERT, è stata utilizzata la distribuzione del parco provinciale fornito da ACI per il 2006, il primo anno per cui è stata adottata la nuova classificazione in accordo con COPERT.
Una volta ottenuto il parco veicolare per ciascuna provincia e per ciascuna categoria di COPERT, questa informazione viene utilizzata per ripartire, per il contributo urbano, extraurbano e autostradale, il valore nazionale dell’emissione di un certo inquinante, a livello provinciale, per ciascuna categoria COPERT, pesandolo con la numerosità della flotta provinciale rispetto al corrispondente valore nazionale.
Per le emissioni riferite alla modalità di guida k, il contributo per provincia j e per categoria COPERT i è:
E i,j,k = E i,k · Fi,j / Fi
Un limite di questa seconda metodologia risiede nel fatto che la distribuzione non varia tra le tre modalità di guida.
Si può ritenere vantaggioso tale metodo rispetto alla metodologia standard, poiché il dato nazionale relativo alla modalità di guida autostradale viene, in questo caso ripartito per tutte le province, non escludendo quelle che non contemplano tratti propriamente autostradali.
Inoltre l’indicatore utilizzato per la disaggregazione ha una maggiore capacità di descrivere la variabilità delle emissioni sia sul territorio, in quanto il rinnovo dei parchi provinciali è differente nelle diverse zone italiane (in genere la percentuale dei veicoli a tecnologie avanzate è maggiore al nord rispetto al sud), che nel tempo, poiché dipende dal rinnovo tecnologico del parco e dall’incremento sostanziale del numero di veicoli in circolazione.

## Slide 10
L’ipotesi, in questo caso, è che la distribuzione delle emissioni per queste categorie di veicoli sia legata maggiormente all’intensità dell’attività economica piuttosto che alla densità della popolazione o del parco veicolare
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Questa metodologia riguarda solo le emissioni relative alle modalità di guida urbana e extraurbana dovute ai mezzi commerciali, cioè le categorie COPERT “Light Duty Vehicles” e “Heavy Duty Vehicles”, corrispondenti ai settori SNAP 0702 e 0703
I dati di base per questa disaggregazione sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto Tagliacarne (consultazione settembre 2004)) per l’anno 2000 e dall’Istat per il 2005. Per l’anno 2010 sono stati utilizzati i valori provinciali relativi al 2009, sempre di fonte ISTAT.
I risultati evidenziano una correzione della distribuzione delle emissioni del trasporto merci su strada verso le province economicamente più importanti, in generale verso le province settentrionali.
Liburdi R., Contaldi M.: una metodologia alternativa per la disaggregazione a livello provinciale delle emissioni nazionali dei veicoli commerciali leggeri e pesanti su ciclo di guida urbano ed extraurbano: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/EPT/documentazione
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sul valore aggiunto per i veicoli commerciali
Notes: La differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto.
La terza metodologia riguarda solo le emissioni relative alle modalità di guida urbana e extraurbana dovute ai mezzi commerciali, cioè le categorie COPERT “Light Duty Vehicles” e “Heavy Duty Trucks”, corrispondenti ai settori SNAP 0702 e 0703. Questa metodologia di disaggregazione [35] del dato nazionale, applicata per gli anni 2000 e 2005, utilizza l’indicatore economico del valore aggiunto provinciale e si basa sull’ipotesi che la distribuzione delle emissioni per queste categorie di veicoli sia legata maggiormente all’intensità dell’attività economica piuttosto che alla densità della popolazione o del parco veicolare. I dati di base per questa disaggregazione sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto Tagliacarte (consultazione settembre 2004)) per l’anno 2000 e dall’Istat per il 2005 [31].
I risultati evidenziano naturalmente una correzione della distribuzione delle emissioni del trasporto merci su strada verso le province economicamente più importanti, in generale verso le province settentrionali.
Secondo questa metodologia, per ciascuna categoria COPERT relativa a Light Duty Vehicles e a Heavy Duty Vehicles, la stima top-down della componente urbana delle emissioni per ogni provincia j delle emissioni è data da:
EjU = E · VjU
dove:
VjU = (Vj/VU) · (PUj / Pj) = (Vj / Pj) / ( VU /PUj)
Quest’ultima, in pratica é il rapporto tra il valore aggiunto procapite dell’intera provincia j (Vj/Pj) e la quota del valore aggiunto nazionale “urbano” ( VU /PUj) relativamente alla sola componente urbana della popolazione provinciale (che abbiamo già definito come la popolazione residente nei comuni con più di 20000 abitanti all’interno della provincia j).

## Slide 11
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sulle percorrenze dei veicoli sulle tratte autostradali
L’ipotesi, in quest’ultimo caso, è che la distribuzione delle emissioni sulle tratte autostradali (non solo a pedaggio) sia fortemente correlata ai km effettivamente percorsi
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Il reticolo autostradale di AISCAT comprende tutte le autostrade a pedaggio e ad ogni tratta è associato un dato cumulativo annuo della relativa percorrenza (veic x km) per i veicoli leggeri (autovetture e motocicli) e per i veicoli pesanti (automezzi leggeri, pesanti e autobus).
Il flusso cumulativo annuo è stato utilizzato come proxy.
I dati di base per questa disaggregazione sono stati forniti da AISCAT (2005 e 2010) e da TELEATLAS (anno 2008) e dai Piani Regionali del Traffico.
Attraverso i dati TELEATLAS, ogni tratta AISCAT è stato associato ad un segmento georeferenziato, per l’attribuzione di questa alla relativa provincia.
Inoltre attraverso il reticolo TELEATLAS sono state individuate molte altre tratte stradali, abitualmente percorse in modalità di guida autostradale, che hanno integrato il reticolo AISCAT.

## Slide 12
AISCAT Informazioni – Anno XL - n. 3-4 luglio-settembre e ottobre-dicembre 2005 - notiziario trimestrale a cura dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
AISCAT Informazioni – Anno XLV – n. 3-4 luglio -settembre e ottobre-dicembre 2010 – notiziario trimestrale a cura dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sulle percorrenze dei veicoli sulle tratte autostradali

## Slide 13
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sulle percorrenze dei veicoli sulle tratte autostradali
Elenco tratte autostradali ricavate da TELEATLAS non a pedaggio
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Tratta | Lunghezza
BARI-BRINDISI | 81
BOLZANO-MERANO | 14
BRINDISI-LECCE | 117
CAGLIARI-IGLESIAS | 52
CAGLIARI-SASSARI | 253
CATANIA-ENNA-CEFALU' | 153
CHIETI-PESCARA | 19
CIVITANOVA MARCHE-CAMERINO | 35
DA CAGLIARI-IGLESIAS A CAGLIARI-SASSARI | 6
DEVIAZIONE A3 PER POTENZA | 46
DEVIAZIONE DA (VE) MESTRE-TRIESTE PER GORIZIA | 18
DEVIAZIONE DA A7 PER PAVIA | 9
DEVIAZIONE PER BENEVENTO DA NAPOLI-CANOSA | 19
DEVIAZIONE PER PERUGIA DA FIRENZE-ROMA | 52
DEVIAZIONE PER TRAPANI | 42
FERRARA-COMACCHIO | 30
FIRENZE-SIENA | 40
GRANDE RACCORDO ANULARE | 73

## Slide 14
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sulle percorrenze dei veicoli sulle tratte autostradali
Elenco tratte autostradali ricavate da TELEATLAS non a pedaggio
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Tratta | Lunghezza
MERCATO SAN SEVERINO-AVELLINO | 23
MILANO-VIMERCATE | 30
NUORO-OLBIA | 139
ORIENTALE SARDA | 192
ORTE-RAVENNA | 249
PALERMO-MAZARA DEL VALLO | 105
RAMPE TANGENZIALE LECCE | 2
REGGIO CALABRIA-RAVAGNESE | 5
ROZZANO-RHO | 24
SALERNO-REGGIO CALABRIA | 434
SAN BENEDETTO DEL TRONTO-ASCOLI PICENO | 28
SASSARI-OLBIA | 45
SESTO S. GIOVANNI-CUSANO MILANINO | 14
TANG. NORD-TANG. SU-DIRAMAZIONE PINEROLO | 37
TANGENZIALE EST LECCE | 13
TANGENZIALE OVEST LECCE | 7
TANGENZIALE OVEST MILANO | 13
TANGENZIALE SUD LECCE | 3
STATALE DA A14 VERSO FANO | 29

## Slide 15
Disaggregazione provinciale: metodologia basata sulle percorrenze dei veicoli sulle tratte autostradali
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Non essendo per questi disponibili le percorrenze, abbiamo allargato la nostra ricerca consultando i Piani Regionali del Traffico, riuscendo a reperire alcuni dati relativi alle percorrenze (se disponibile un flusso medio giornaliero lo abbiamo moltiplicato per 365, se invece si trattava di un flusso delle ore di punta è stato riportato alle 24 ore e poi moltiplicato per 0.5, se si trattava di misurazioni relative solo a giorni feriali è stato introdotto prima un fattore di correzione pari a 0.8)
Per le tratte per le quali, neanche questi dati erano disponibili, vi abbiamo attribuito una percorrenza media (risalendo per ciascuna tratta ai veicoli teorici che la percorrono interamente)
Infine, per alcune province, nelle quali non risultava ricadere alcuna tratta autostradale (a pedaggio e non) è stato attribuito il valore minimo delle percorrenze disponibili per tutte le tratte.
Totale km autostrade: 7838
FLUSSI NOTI DA AISCAT relativi a 5366 km
FLUSSI RECUPERATI DA PRT relativi a 2038 km
434 km per cui non abbiamo dati

## Slide 16
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Disaggregazione provinciale: metodologie
Driving mode | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010
U | standard | standard | flotta/ valore aggiunto | flotta/ valore aggiunto | flotta/ valore aggiunto
R | standard | standard | flotta/ valore aggiunto | flotta/ valore aggiunto | flotta/ valore aggiunto
H | standard | standard | flotta | Percorrenze | Percorrenze

## Slide 17
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Disaggregazione provinciale: risultati

## Slide 18
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Disaggregazione provinciale: risultati

## Slide 19
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Disaggregazione provinciale: risultati

## Slide 20
Percorrenze (veic*km),
espresse in milioni di km,
per gli anni 2005 e 2010
per veicoli leggeri e pesanti
per la modalità di guida autostradale
(AISCAT)
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Ripartizione percorrenze a livello regionale per veicoli leggeri e pesanti
 | VEICOLI LEGGERI |  | VEICOLI PESANTI | 
REGIONE | veic_km_2005 | veic_km_2010 | veic_km_2005 | veic_km_2010
PIEMONTE | 6125 | 6589 | 1933 | 1926
VALLE D'AOSTA | 326 | 345 | 90 | 94
LOMBARDIA | 9385 | 9678 | 3022 | 2806
TRENTINO ALTO ADIGE | 1230 | 1294 | 482 | 466
VENETO | 6067 | 6878 | 2264 | 2427
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1716 | 1709 | 717 | 679
LIGURIA | 4037 | 4251 | 1021 | 1002
EMILIA ROMAGNA | 8706 | 9494 | 3355 | 3284
TOSCANA | 5664 | 5833 | 1703 | 1612
UMBRIA | 1949 | 2021 | 666 | 656
MARCHE | 3072 | 2955 | 1060 | 904
LAZIO | 7499 | 7796 | 1979 | 1925
ABRUZZO | 2675 | 2847 | 761 | 741
MOLISE | 232 | 231 | 77 | 72
CAMPANIA | 7123 | 7451 | 1472 | 1425
PUGLIA | 3380 | 3283 | 660 | 596
BASILICATA | 580 | 602 | 144 | 143
CALABRIA | 2096 | 2099 | 439 | 439
SICILIA | 2714 | 2775 | 403 | 410
SARDEGNA | 2122 | 1632 | 603 | 471
TOTALE NAZIONALE | 76698 | 79762 | 22851 | 22079

## Slide 21
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Percorrenze (veic*km),
espresse in milioni di km,
per gli anni 2005 e 2010
per veicoli leggeri e pesanti
per la modalità di guida autostradale
(COPERT)
Ripartizione percorrenze a livello regionale per veicoli leggeri e pesanti
 | VEICOLI LEGGERI |  | VEICOLI PESANTI | 
REGIONE | veic_km_2005 | veic_km_2010 | veic_km_2005 | veic_km_2010
PIEMONTE | 9294 | 8982 | 2702 | 2601
VALLE D'AOSTA | 389 | 398 | 170 | 129
LOMBARDIA | 18933 | 17360 | 5142 | 5007
TRENTINO ALTO ADIGE | 1811 | 1904 | 564 | 549
VENETO | 9468 | 9468 | 2757 | 2731
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2451 | 2504 | 688 | 722
LIGURIA | 2836 | 3359 | 885 | 969
EMILIA ROMAGNA | 8007 | 7895 | 2424 | 2277
TOSCANA | 7539 | 8083 | 2352 | 2331
UMBRIA | 1999 | 1903 | 542 | 549
MARCHE | 3222 | 2783 | 880 | 803
LAZIO | 12534 | 12481 | 3325 | 3600
ABRUZZO | 2695 | 2756 | 763 | 795
MOLISE | 611 | 647 | 191 | 187
CAMPANIA | 11166 | 11133 | 2780 | 3211
PUGLIA | 7273 | 6541 | 1740 | 1886
BASILICATA | 1101 | 1109 | 313 | 320
CALABRIA | 3576 | 3599 | 1015 | 1105
SICILIA | 9739 | 10419 | 2618 | 3015
SARDEGNA | 3106 | 2229 | 757 | 672
TOTALE NAZIONALE | 117750 | 115553 | 32608 | 33457

## Slide 22
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Percorrenze (veic*km),
espresse in milioni di km,
per gli anni 2005 e 2010
per veicoli leggeri e pesanti,
per la modalità di guida extraurbana
(COPERT)
Ripartizione percorrenze a livello regionale per veicoli leggeri e pesanti
 | VEICOLI LEGGERI |  | VEICOLI PESANTI | 
REGIONE | veic_km_2005 | veic_km_2010 | veic_km_2005 | veic_km_2010
PIEMONTE | 16445 | 15875 | 4304 | 4098
VALLE D'AOSTA | 688 | 707 | 311 | 203
LOMBARDIA | 33631 | 30676 | 8121 | 7889
TRENTINO ALTO ADIGE | 3222 | 3364 | 890 | 865
VENETO | 16754 | 16731 | 4298 | 4303
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4353 | 4425 | 1025 | 1138
LIGURIA | 5322 | 5935 | 1268 | 1526
EMILIA ROMAGNA | 14270 | 13951 | 3929 | 3588
TOSCANA | 13565 | 14284 | 3666 | 3673
UMBRIA | 3547 | 3363 | 831 | 865
MARCHE | 5759 | 4918 | 1454 | 1265
LAZIO | 22297 | 22056 | 4817 | 5672
ABRUZZO | 4784 | 4870 | 1144 | 1252
MOLISE | 1078 | 1144 | 301 | 294
CAMPANIA | 19889 | 19674 | 3785 | 5059
PUGLIA | 12859 | 11558 | 2517 | 2972
BASILICATA | 1931 | 1960 | 475 | 504
CALABRIA | 6321 | 6378 | 1464 | 1741
SICILIA | 17428 | 18414 | 3574 | 4751
SARDEGNA | 5477 | 3946 | 1272 | 1060
TOTALE NAZIONALE | 209619 | 204229 | 49446 | 52718

## Slide 23
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Percorrenze (veic*km),
espresse in milioni di km,
per gli anni 2005 e 2010
per veicoli leggeri e pesanti, per la modalità di guida urbana
(COPERT)
Ripartizione percorrenze a livello regionale per veicoli leggeri e pesanti
 | VEICOLI LEGGERI |  | VEICOLI PESANTI | 
REGIONE | veic_km_2005 | veic_km_2010 | veic_km_2005 | veic_km_2010
PIEMONTE | 8353 | 7686 | 1835 | 1752
VALLE D'AOSTA | 350 | 348 | 135 | 87
LOMBARDIA | 17296 | 14843 | 3459 | 3373
TRENTINO ALTO ADIGE | 1665 | 1628 | 379 | 370
VENETO | 8514 | 8096 | 1827 | 1840
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2237 | 2141 | 432 | 487
LIGURIA | 3193 | 2872 | 531 | 653
EMILIA ROMAGNA | 7413 | 6750 | 1680 | 1534
TOSCANA | 7257 | 6911 | 1558 | 1571
UMBRIA | 1816 | 1627 | 352 | 370
MARCHE | 3019 | 2380 | 624 | 541
LAZIO | 11520 | 10672 | 2022 | 2425
ABRUZZO | 2456 | 2356 | 483 | 535
MOLISE | 542 | 553 | 128 | 126
CAMPANIA | 10316 | 9519 | 1571 | 2163
PUGLIA | 6518 | 5593 | 1056 | 1271
BASILICATA | 955 | 948 | 201 | 215
CALABRIA | 3200 | 3115 | 614 | 744
SICILIA | 9170 | 8914 | 1485 | 2031
SARDEGNA | 2752 | 1922 | 547 | 453
TOTALE NAZIONALE | 108541 | 98876 | 20922 | 22540

## Slide 24
Conclusioni
La disaggregazione provinciale delle emissioni nazionali per gli anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010 ha seguito quattro metodologie alternative o complementari, ognuna di esse caratterizzata da pro e contro.
Sono state presentate le percorrenze (veic x km) fornite da AISCAT e quelle inserite in COPERT. Per queste ultime la ripartizione regionale è stata fatta utilizzando la distribuzione del parco veicolare per le diverse tipologie di veicolo.
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012
Notes: La prima metodologia utilizzata, denominata standard, si basa sull’ipotesi che esista una correlazione significativa tra la popolazione residente e la circolazione di veicoli su strada. Un limite di questa metodologia, relativamente a tutte e tre le modalità di guida (urbana, extra-urbana e autostradale), è in questo caso la scarsa variabilità nel tempo delle proxy rispetto agli indicatori utilizzati nelle altre metodologie, nonostante il lungo periodo considerato. Pertanto anche a livello provinciale si riflette lo stesso andamento temporale determinato dall’inventario nazionale. D’altra parte la facile reperibilità dei dati di popolazione rende possibile avere disposizione la disaggregazione per tutti e quattro gli anni.
La seconda metodologia, applicata a partire dall’anno 2000, si basa sulla distribuzione provinciale della flotta veicolare. Si può ritenere vantaggioso tale metodo rispetto alla metodologia standard, poiché il dato nazionale relativo alla modalità di guida autostradale viene, in questo caso ripartito per tutte le province, non escludendo quelle che non contemplano tratti propriamente autostradali.
Inoltre l’indicatore utilizzato per la disaggregazione ha una maggiore capacità di descrivere la variabilità delle emissioni sia sul territorio, in quanto il rinnovo dei parchi provinciali è in genere più rapido al nord e quindi la percentuale dei veicoli a tecnologie avanzate è maggiore rispetto al sud, che nel tempo, poiché dipende dal rinnovo tecnologico del parco e dall’incremento sostanziale del numero di veicoli in circolazione.
La terza metodologia riguarda solo le emissioni relative alle modalità di guida urbana e extraurbana dovute ai mezzi commerciali. Questa metodologia di disaggregazione del dato nazionale, applicata per gli anni 2000 e 2005, utilizza l’indicatore economico del valore aggiunto provinciale e si basa sull’ipotesi che la distribuzione delle emissioni per queste categorie di veicoli sia legata maggiormente all’intensità dell’attività economica piuttosto che alla densità della popolazione o del parco veicolare. I risultati evidenziano naturalmente una correzione della distribuzione delle emissioni del trasporto merci su strada verso le province economicamente più importanti, in generale verso le province settentrionali.
Per quanto riguarda il monossido di carbonio si notano a livello regionale dei comportamenti differenti rispetto a PM10 e NOx, le emissioni ottenute con la metodologia basata sul parco veicolare risultano superiori a quelle basate anche sul valore aggiunto in regioni del nord come Lombardia e Veneto, mentre risultano inferiori in regioni come Campania e Lazio, esattamente al contrario di PM10 e NOx.
Ciò è dovuto ad un insieme di cause. Innanzitutto per il CO le emissioni disaggregate considerando il valore aggiunto variano meno rispetto a quelle ottenute unicamente in base alla popolazione. Vale a dire aumentano in maniera meno accentuata nelle province “ricche” e diminuiscono meno marcatamente nelle province “povere”. Questo perché le emissioni di CO (come anche quelle di COVNM) sono meno legate alle emissioni dai veicoli merci cui è applicato il metodo del valore aggiunto. Inoltre, si può notare come, specialmente in regioni del centro-sud (Campania, Lazio, Puglia, Sicilia), la stima delle emissioni di CO e COVNM realizzata con la metodologia standard risulti superiore a quella basata sul parco veicolare (contrariamente a quanto avviene per NOx e PM10), andando ad analizzare nel dettaglio ciò si verifica per quanto riguarda il ciclo di guida urbano che per questi inquinanti ha un peso molto importante, soprattutto per automobili, ciclomotori e motocicli.

## Slide 25
Grazie per l’attenzione!
francesca.lena@isprambiente.it
ernesto.taurino@isprambiente.it
riccardo.delauretis@isprambiente.it
Expert Panel Emissioni da Trasporto
Roma 7 dicembre 2012