## Slide 1: INEMAR INventario Emissioni ARia
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
Stefano Caserini
Angelo Giudici, Marco Moretti, Anna Fraccaroli, Anna Monguzzi, Rosanna Roveda, Paola Bardinella, Andrea Cemin, Silvia Moroni

## Slide 2
Metodologia inventario emissioni INEMAR
Q = A  FE
Q = Emissione annua inquinante per ogni inquinante e attività secondo la classificazione europea SNAP 97
Emissioni diffuse
Indicatori di attività (A)
indagini presso circa 70 diversi enti, aziende e società
Fattori di emissione (FE)
Dati Corinair
Dati specifici R.L.
Emissioni da foreste metodologia di dettaglio Corinair (per ogni tipo di essenza a livello comunale)
Emissioni da traffico metodologia di dettaglio Copert II; possibilità di variazione percorrenze, veicoli e fattori di emissione
(es. Copert III)
Emissioni da riscaldamento
stima fabbisogni energetici comunali da dati ISTAT 1991 per tipo di abitazione
Emissioni puntuali
censimento di circa 300 impianti (centrali, cementifici, inceneritori, discariche, raffinerie, altri impianti industriali)
Inemar
Emissioni Totali a livello ‘comunale’
Visualizzazione tramite GIS Nebula LTK
Variabili proxy per la ripartizione su base comunale

## Slide 3: Utilità nel PRQA dei dati di EMISSIONI ‘COMUNALI’
Definizione delle ‘aree critiche’
definizione del ruolo di nuovi impianti nell’ambito delle VIA
supporto alla modellistica degli inquinanti tradizionali e dell’ozono (modelli fotochimici)
Agende 21 Locali

## Slide 4: Emissioni da traffico emissioni allo scarico emissioni evaporative
Traffico diffuso
Traffico lineare

## Slide 5: STRUTTURA INEMAR Emissioni da traffico

## Slide 6: INPUT Traffico diffuso (Terraria s.r.l.)
Raccolta e analisi di 40 Piani Urbani del Traffico
Selezione di 18 PUT di riferimento rappresentanti più del 26% della popolazione da cui tratte informazioni di percorrenze e velocità con relativa distribuzione temporale (ora/tipo giorno/mese)
Sulla base dell’indicatore popolazione definite 20 classi di Comuni per cui ipotizzate analoghe percorrenze e velocità

## Slide 7: INPUT Traffico lineare /1 (Systematica s.r.l.)
Modello di assegnazione del traffico (TRIPS)
INPUT del modello di assegnazione derivanti dall’analisi di tutti i dati di traffico disponibili per la Regione Lombardia nel periodo 1993 -1998:
rilevamenti sistematici e occasionali su strade statali e provinciali, rilevamenti e matrici O/D sulla rete autostradale, indagini ATM di Milano,…

## Slide 8
INPUT Traffico lineare /2 (Systematica s.r.l.)
Caratteristiche topografiche e di traffico di circa 9000 archi suddivisi tra:
- autostrade (autostrade, tangenziali, superstrade)
- strade extraurbane (provinciali, statali)
Numero veicoli (transiti) suddivisi per 5 categorie di veicoli o SNAP Sectors (auto passeggeri, veicoli leggeri < 3.5 t, veicoli pesanti > 3.5 t e bus, motocicli > 50 cm3 ) nella fascia oraria di punta (7.00-9.00)
Coefficienti di distribuzione temporale (4 fasce orarie / 3 giorni tipo / 4 stagioni)
Curve di deflusso (frazioni velocità e capacità)

## Slide 9: Traffico lineare /3 RETE STRADALE PRINCIPALE autostrade, superstrade, tangenziali

## Slide 10: Traffico lineare /4 RETE STRADALE PROVINCIALE

## Slide 11: Traffico lineare /5 RETE STRADALE STATALE

## Slide 12: Traffico diffuso
Traffico lineare
Copert II (FE e metodologia)
Emissioni
Fuel balance ...
Consumi di carburante

## Slide 13: RISULTATI INEMAR (dati provvisori) Consumi di BENZINA

## Slide 14: RISULTATI INEMAR (dati provvisori) Consumi di GASOLIO

## Slide 15: Vendite BENZINA da Bollettino Petrolifero

## Slide 16: Vendite GASOLIO da Bollettino Petrolifero

## Slide 17: RAPPORTO % CONSUMI Totali INEMAR * / VENDITE Bollettino
* : dati INEMAR provvisori

## Slide 18: DIFFERENZA (VENDITE-CONSUMI *)
*: dati INEMAR provvisori

## Slide 19: BENZINA*
Rete ordinaria
Rete autostradale
*: dati INEMAR provvisori

## Slide 20: GASOLIO *
Rete ordinaria
Rete autostradale
*: dati INEMAR provvisori

## Slide 21
INCERTEZZE
nei dati delle VENDITE di carburanti fornite dal Bollettino Petrolifero
consumi da traffico pesante di scorrimento e ruolo pendolarismo (distributore di preferenza)
dato di extrarete ?
disomogeneità sul territorio dei distributori e influenza della razionalizzazione dei punti di vendita

## Slide 22
INCERTEZZE
nei CONSUMI e nelle EMISSIONI stimate da INEMAR
Carenze nei dati dei flussi di traffico
incertezza del modello TRIPS
incertezza velocità di percorrenza
incertezza nelle curve di distribuzione temporale
incertezza nelle percorrenze urbane (classi di comuni)