## Slide 1
Antonio MATTUCCI - Domenico PALAMARA
ENEA Dip. Energia
Analisi delle correlazioni COPERT III

## Slide 2
Le basi di partenza
Verifica ambientale del Piano Generale dei Trasporti
Uso del modello TREMOVE
L’oggetto dell’analisi
Esame di anomalie riscontrate sulle previsioni delle emissioni (emissioni negative, discontinuità tra previsioni temporali successive, ecc.)
Individuazione delle differenze più significative tra COPERT III e le correlazioni TREMOVE
Sintesi

## Slide 3
Il modello TREMOVE
Costi e valutazione di traffico
(scelta modale basata su costo generalizzato)
Parco veicolare
(variazione composizione)
Emissioni e consumo
Domanda di trasporto
uso
Composizione del parco
Velocità e fattori di carico
Costi
Emissioni
Consumo di carburante
Composizione del parco
Uso

## Slide 4: Obiettivi e strumenti
Il modello TREMOVE e il database
TREMOVE
Integrated Transport Model
BASE CASE (1990-2020)
Vehicle prices, (tax excluded)
Fuel prices
(tax excluded)
Vehicle taxes
Fuel taxes
Other costs
usage taxes
insurance costs
I&M costs
Traffic demand data
pkm, tkm, vkm
load factors
Other data
CES functions
Time values
speed-flow functions
Stock & technology data
emission factors
fuel cons. factors
fuel specs
EPEFE equations
Policy Options
Vehicle technology
Fuel Quality
I&M
Non-Technical Measures
Fiscal Measures
POLICY SCENARIOS (2000-2020)
Emissions
Costs
Side effects

## Slide 5
Output di TREMOVE (per domini e categorie)
Consumo di carburante
Emissioni di CO, NOx, Particolato, C6H6, VOC, ecc.
Emissioni di CO2
Parco veicolare (per classi)
Età dei veicoli (per classi)
Traffico annuale in milioni di veicoli-km (per classi)
Traffico annuale in milioni di passeggeri-km e tonnellate-km (per classi)
Fattori di carico (pass/veh o tonn/veh)
Velocità medie (per classi)
Costo trasporto passeggeri (per classi)
Costo trasporto merci (per classi)
Costo del Trasporto Pubblico

## Slide 6
Costi - efficacia provvedimenti PGT
”Evitare”
Incremento Emissioni + Costi
"Attuare sempre”
Riduzione Emissioni + Benefici economici
”Teoricamente possibile ma da selezionare con cautela"
Incremento Emissioni + Benefici economici
”Situazione probabile con scelta delle soluzioni più efficaci”
Riduzione Emissioni + Costi
Riduzione Emissioni
(% rapportati al caso base)
Risparmi per la società
(MEuro rapportati al caso base)
Incremento Emissioni
(% rapportati al caso base)
Costi per la società
(MEuro rapportati al caso base)

## Slide 7
  Le ipotesi adottate per lo scenario di riferimento (evoluzione naturale)
* Scenario di evoluzione naturale del tipo "Business as Usual".
* Scenario evolutivo di riferimento pre-Kyoto.
* Crescita annuale media del PIL pari al 2%
Aggiornamenti rispetto ad AUTOOIL II:
* diverso assetto del parco veicolare sia come composizione, sia come età dei veicoli;
* diversa imposizione fiscale sui veicoli, soprattutto per le autovetture a gasolio;
* percorrenze veicolari annuali per ogni classe di veicoli;
* quadratura della domanda del trasporto di persone e di merci con i dati del Conto Nazionale Trasporti;
* diverse tariffe unitarie per il calcolo del costo del tempo e dei trasporti delle merci;
* nuovi coefficienti per le funzioni di congestione, tarati sull’assetto effettivo del traffico veicolare.
Utilizzi
* Calibrazione del modello
* Confronto per gli scenari risultanti dall’applicazione delle nuove politiche
Lo scenario naturale italiano per le analisi PGT
(basecase)

## Slide 8
  Le previsioni dello scenario di riferimento al 2010

## Slide 9
Le emissioni dello scenario di riferimento

## Slide 10
I consumi specifici delle autovetture EURO I
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 11
Emissioni specifiche di CO2 delle autovetture EURO I
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 12
Emissioni specifiche VOC delle autovetture EURO I
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 13
Consumi specifici dei veicoli merci leggeri
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 14
Le emissioni di NOx per i veicoli merci leggeri
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 15
Emissioni di VOC dei veicoli merci pesanti Euro I
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 16
Emissioni di CO dei motocicli
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 17
Emissioni di NOx dei motocicli
Correlazioni COPERT III (a caldo)

## Slide 18
Differenze tra COPERT III e TREMOVE
Consumi specifici autovetture diesel

## Slide 19
Le differenze tra COPERT III e TREMOVE
Consumi specifici autovetture benzina

## Slide 20
Le differenze tra COPERT III e TREMOVE
Emissioni specifiche CO autovetture benzina

## Slide 21
Le differenze tra COPERT III e TREMOVE
Emissioni specifiche PM autovetture diesel

## Slide 22
Analizzate problematiche COPERT III per previsioni dell’evoluzione del trasporto stradale
Elementi considerati:
anomalie correlazioni COPERT III
confronto correlazioni COPERT III con TREMOVE (COPERT II migliorato)
indisponibilità di formule per evoluzioni tecnologiche
Conclusioni

## Slide 23
Problemi delle correlazioni COPERT III
Le correlazioni della CO2 per le autovetture catalizzate, rispetto a quelle “convenzionali”, hanno valori maggiori alle basse velocità e minori sopra i 50 km/h
Le correlazioni della CO2 per i veicoli merci leggeri Euro I danno valori circa 3 volte maggiori degli analoghi convenzionali
I convertitori catalitici per i veicoli merci leggeri non sembrano avere comportamenti assimilabili alle curve proposte per le emissioni di NOx
I veicoli merci pesanti di portata maggiore hanno emissioni di VOC minori a parità di altre condizioni
Le emissioni di CO dei motocicli a due tempi possono divenire negative a bassa velocità
I consumi delle autovetture a benzina divengono molto maggiori degli analoghi valori delle vetture diesel e GPL alle basse velocità
Conclusioni

## Slide 24
Confronto correlazioni COPERT III con TREMOVE
Per le autovetture EURO I si hanno emissioni di CO2 e consumi minori alle basse ed alte velocità per COPERT III e maggiori alle velocità medie
Attendibilità delle correlazioni
Indisponibilità di metodi per creare nuove correlazioni per effettuare previsioni relative a interventi di introduzione di nuove tecnologie veicolari
Mancanza di correlazioni per i ciclomotori dipendenti dalla velocità che possono dare indicazioni del tutto falsate nel contesto in esame
Conclusioni