## Slide 1: Il modello Copert per la stima delle emissioni da trasporto stradale a livello provinciale e urbano
Miglioramento della metodologia Top-Down Corinair mediante tecniche di analisi statistica multivariata
(10th International Symposium “Transport and Air Pollution”, September 17-19, 2001 – Boulder, Colorado, USA)
Salvatore Saija, Daniela Romano
ANPA – Unità Interdipartimentale Censimento delle Fonti di Emissione

## Slide 2: Obiettivi
3 livelli:
Caratterizzazione delle stime per macro-area
Miglioramento della metodologia CORINAIR di stima delle emissioni a livello provinciale
Validazione di una metodologia di stima delle emissioni nelle aree urbane

## Slide 3: Approccio
Tecniche di A.S.M. per la caratterizzazione di unità territoriali (cluster) omogenee rispetto ad un set di indicatori socio-economici e di mobilità;
COPERT per Cluster;
Per 5 inquinanti (NOx, NMVOC, CO, CO2, PM), confronto delle stime delle emissioni dei cluster (COPERT) con quelle stimate attraverso la metodologia Corinair (TOP-DOWN);
Individuazione di coefficienti di variazione (scarti) delle emissioni per le province dello stesso cluster e correzione delle stime;
Stima delle emissioni nei grandi comuni attraverso la disaggregazione della quota urbana delle emissioni provinciali corrette.

## Slide 4: 1. Individuazione dei cluster
17 indicatori socio-economici e rappresentativi dell’attività dei trasporti stradali;
A.C.P. e cluster analisys;
Individuazione di 4 gruppi di province omogenee rispetto alle caratteristiche sintetizzate dai fattori;

## Slide 5
1.1 Individuazione dei cluster - Risultati

## Slide 6: 2. COPERT per Cluster
Stima del consumo provinciale di combustibile (venduto prov.) e riaggregazione per cluster;
4 Copert: quadratura del bilancio dei combustibili attraverso ipotesi sui parametri di input (percorrenze medie annue, ripartizione delle percorrenze per ciclo di guida) coerenti con le caratteristiche del cluster.

## Slide 7: 3. Confronto delle stime
Percorrenze nazionali come medie ponderate delle percorrenze dei cluster;
Stima delle emissioni nazionali (COPERT Italia 1996 omogeneo);
Disaggregazione provinciale delle emissioni nazionali (COPERT omogeneo) secondo la metodologia TOP-DOWN Corinair e riaggregazione delle stime per cluster;
Confronto delle emissioni per cluster e dei totali (nazionali) corrispondenti;

## Slide 8: 3. Confronto delle stime (segue)
Lo scarto tra le emissioni totali (nazionali) si mantiene per tutti gli inquinanti considerati al di sotto dello 1%

## Slide 9: 3.1 Confronto delle stime Scarti percentuali per categoria veicolare

## Slide 10: 3.2 Confronto delle stime Scarti percentuali per categoria veicolare e ciclo di guida

## Slide 11: 3.3 Confronto delle stime Coefficienti di variazione per cluster e categoria SNAP

## Slide 12: 4. Correzione delle stime provinciali ( )
= emissione “standard” della provincia i (i = 1,…, 103) per la categoria veicolare k (k = 1,…, 5), ;
coefficiente di variazione dell’emissione delle province del cluster c (c = 1,…, 4) per la categ. veic. k;
m = numerosità cluster c;
= emissione del cluster c per la categ. veic. k, stimata dal COPERT del cluster.

## Slide 13: 5. Stima delle emissioni nei grandi comuni
186 comuni con più di 40.000 abitanti;
Disaggregazione della quota urbana delle emissioni provinciali corrette, usando come proxy la popolazione residente nel comune.

## Slide 14: 5. Stima delle emissioni nei grandi comuni – NOx

## Slide 15: 5. Stima delle emissioni nei grandi comuni – NOx

## Slide 16: Conclusioni
L’informazione fornita dalla cluster analisys consente di caratterizzare e differenziare localmente le stime COPERT, in maniera coerente con il dimensionamento del modello a livello nazionale
Il contenuto informativo degli scarti per cluster viene esteso alle stime provinciali
La proxy popolazione sembra adeguata per disaggregare le stime provinciali a livello urbano
Sviluppi metodologici legati alla possibilità di estendere coerentemente la metodologia a tutti i comuni con più di 20.000 abitanti e di integrarla con la stima delle emissioni in area extraurbana e sulle autostrade.