## Slide 1
MOPED EMISSION FACTORS
NON REGULATED POLLUTANTS
PARTICULATE MATTER
Paolo Alburno
Roma, 16 gennaio 2003
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori

## Slide 2
Allo scopo di individuare l’ordine di grandezza delle emissioni di particolato dei ciclomotori, sono stati testati 4 ciclomotori usati, con percorrenza media di circa 6.500km, ritenuti rappresentativi delle tecnologie attualmente disponibili sul mercato, dal tipo “convenzionale” (2-tempi a carburazione non catalizzato) ai tipi più “avanzati” (2-tempi ad iniezione diretta e 4-tempi).
Un’analoga ricerca sui motocicli è stata condotta da ACEM (Associazione dei Costruttori Europei di Motocicli).
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003

## Slide 3
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003
La misurazione gravimetrica della massa di particolato emesso durante il ciclo dinamico ECE-47, è stata eseguita secondo le prescrizioni della direttiva 91/441/CEE relativa agli autoveicoli, opportunamente modificate. Sono quindi stati prelevati, in condizioni di isocinetismo, in un mini tunnel di diluizione (d=97mm, L=160cm), flussi di gas di scarico che, inviati su filtri “pallflex”, depositano il particolato. Durante l’esecuzione del ciclo di guida, il gas è stato inviato su due diverse serie di filtri per individuare il quantitativo prodotto durante le prime 4 rampe (simulazione della partenza a freddo) e le ultime 4 rampe (simulazione della partenza a caldo) del ciclo.

## Slide 4
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003
Contemporaneamente sono state misurate le emissioni gassose “regolamentate” (CO, HC, NOx).
La pesatura dei filtri, dopo 24h di permanenza in essiccatore con gel di silice, fornisce la massa di particolato su di essi depositata.
Ogni veicolo è stato testato 4 volte.
Le prove ANCMA sono state eseguite presso Stazione Sperimentale Combustibili di S. Donato (MI), le prove ACEM presso Ricardo (UK), utilizzando la strumentazione di misura ed analisi impiegata per le prove di omologazione dei veicoli.

## Slide 5
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003
SCHEMA GENERALE DEL SISTEMA DI MISURA

## Slide 6
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003
RISULTATI

## Slide 7
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003
RISULTATI

## Slide 8
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003

## Slide 9
Moped Emission Factors: Particulate matter
Roma, 16 gennaio 2003
I ciclomotori catalizzati abbattono il particolato di circa il 70% rispetto ai ciclomotori 2 tempi “tradizionali”;
I ciclomotori di tecnologia “avanzata” abbattono il particolato di circa il 90% rispetto ai ciclomotori 2 tempi “tradizionali; essendo già oggi al di sotto del limite EURO4, che entrerà in vigore nel 2005 per gli autoveicoli;
Le emissioni di particolato sembrano correlate alle emissioni di HC, per cui l’inasprimento dei limiti omologativi (Euro2, Euro3) porterà un ulteriore miglioramento delle “performance” ambientali dei ciclomotori anche per il particolato.
CONCLUSIONI