## Slide 1
Consiglio Nazionale
delle Ricerche
  Fattori di emissione in utilizzo reale di autovetture
  Diesel e benzina di differente tecnologia:
  inquinanti regolamentati e non
  (Composti Organici Volatili, Idrocarburi Policiclici Aromatici,
  Composti Carbonilici, Particolato)
Maria Vittoria Prati, Maria Antonietta Costagliola
ISTITUTO MOTORI CNR
NAPOLI
VII° incontro
Expert Panel Emissioni da Trasporto su Strada
ENEA - Roma 16 gennaio 2003

## Slide 2
INQUINANTI PRINCIPALI DA VEICOLI
INQUINANTI GIA’ REGOLAMENTATI [g/km]
OSSIDO DI CARBONIO CO
OSSIDI DI AZOTO NOx
IDROCARBURI INCOMBUSTI HC
PARTICOLATO CARBONIOSO PM
INQUINANTI IN CORSO DI REGOLAMENTAZIONE [g/km]
ANIDRIDE CARBONICA CO2
INQUINANTI NON REGOLAMENTATI [mg/km]
ANIDRIDE SOLFOROSA SO2
BENZENE C6H6
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI VOC
ALDEIDI, PM5, PM2.5…………...
INQUINANTI NON REGOLAMENTATI [g/km]
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI IPA
INQUINANTI NON REGOLAMENTATI [ng/km]
DIOSSINE PCDD

## Slide 3
LIMITI DI EMISSIONE PER AUTOVETTURE
EURO I
Direttiva 91/441
dal 1/7/1992
EURO II
Direttiva 94/12
dal 1/1/1996
EURO III
Direttiva 98/69
dal 1/1/2000
EURO IV
Direttiva 98/69
dal 1/1/2005
g/km
g/km
g/km
g/km
CO
2.72
2.2
2.3
1.0
HC
-
-
0.20
0.1
NOx
-
-
0.15
0.08
BENZINA
HC+NOx
0.97
0.5
-
-
CO
2.72
1.0
0.64
0.50
NOx
-
-
0.50
0.25
HC+NOx
0.97
0.7
0.56
0.30
DIESEL
TPM
0.14
0.08
0.05
0.025
% RIDUZIONE
rispetto ai limiti EURO I
--
Tra il 30-60%
Tra il 60-80%
Oltre l’80%

## Slide 4
QUALI COMPOSTI NON REGOLAMENTATI?
IL CARB (California Air Resorce Board) definisce come
GAS ORGANICI NON METANICI (NMOG) nel suo regolamento sulle procedure per la determinazione delle emissioni veicolari, la somma di:
IDROCARBURI NON METANICI (NMHC) fino a C12 (fino al dodecano e considerando il naftalene come IPA)
IDROCARBURI OSSIGENATI
composti carbonilici RHO
composti alcolici (metanolo e etanolo)
IL CARB STABILISCE DEGLI INDICI MIR
(Maximum Incremental Reactivity)
che permettono di stimare la tendenza a formare ozono
http://www.arb.ca.gov/msprog/levprog/cleandoc/nmogtps.pdf

## Slide 5
QUALI SONO DETERMINATI IN ISTITUTO MOTORI?
IDROCARBURI NON METANICI (NMHC) fino a C7 (fino al toluene)
METANO
IDROCARBURI OSSIGENATI
composti carbonilici RHO
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
dal naftalene al coronene
PARTICOLATO (PM)
anche per veicoli a benzina

## Slide 6
COMPOSTI CARBONILICI (ALDEIDI E CHETONI)
Il campionamento viene effettuato sui gas diluiti a valle del tunnel di diluizione. Il metodo di campionamento delle aldeidi e’ basato sulla reazione di composti organici (aldeidi e chetoni) con la DNPH (2,4-dinitrofenilidrazina) in presenza di un acido forte per formare composti derivati dell'idrazone.
La linea di campionamento prevede un filtro che raccoglie il particolato, la cartuccia di gel di silice impregnata di DNPH, una pompa, un misuratore di portata. La portata dei gas che attraversa la cartuccia è compresa tra 1 e 2 l/min.
Le cartucce utilizzate sono cartucce Waters DNPH- Silica Gel Cartridge.
GAS DILUITI
FILTRO PER IL PARTICOLATO
POMPA
CARTUCCIA PER LE ALDEIDI
CONTATORE
VOLUMETRICO

## Slide 7
Analisi dei composti carbonilici
Si utilizza la cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) con un detector che assorbe nell’ultravioletto (360 nm): HP1050 dotato di campionatore automatico.
La colonna utilizzata nelle analisi svolte è una Waters Nova-Pack C18, lunga 150 mm ed avente un diametro interno di 3.6 mm.
Il gradiente lineare utilizzato per la fase mobile è:
- 1 minuto soluzione A (10%v di tetraidrofurano, 30%v di acetonitrile, 60% di acqua) a 1 cc/min;
- 10 minuti per passare alla soluzione B (60% acetonitrile, 40% acqua)
- flusso della soluzione B per 20 minuti sempre a 1 cc/min
I composti quantificati sono:
Formaldeide Acetaldeide
Acroleina Acetone
Propionaldeide Crotonaldeide
Butiraldeide Benzaldeide
Isovaleraldeide Valeraldeide
o-m- p Toluoaldeide Esaldeide
2,5-Dimetilbenzaldeide

## Slide 8
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici viene effettuato utilizzando un'ulteriore linea di prelievo della corrente dei gas diluiti a valle del tunnel di diluizione. Gli IPA sono intrappolati costringendo i gas ad attraversare un tubo ORBO riempito di materiale adsorbente (resina XAD-2). Il tubo è suddiviso in due letti adsorbenti: la prima parte a contatto con il flusso ha una lunghezza doppia rispetto alla seconda parte che serve a garantire un campionamento completo degli idrocarburi. Le due sezioni sono separate dalla lana di vetro. Il tubo utilizzato è un tubo Supelco con sigla Orbo 43.
GAS DILUITI
FILTRO PER IL PARTICOLATO
POMPA
CARTUCCIA PER IPA
CONTATORE
VOLUMETRICO
Direzione del flusso di gas
Materiale adsorbente
Lana di vetro
TRAPPOLA DI CONDENSA

## Slide 9
Secondo lo IARC sono classificati 2A:
- Benzo (a) antracene
- Benzo (b) fluorantene
- Benzo (k) fluorantene
- Benzo (a) pirene
- Dibenzo (a,h)antracene

## Slide 10
Analisi degli Idrocarburi Policiclici Aromatici
Per l'analisi degli IPA si è utilizzato l'analisi gas-cromatografica con rilevazione a spettrometria di massa. La strumentazione GC MS utilizzata è:
  gascromatografo HP 5890
  campionatore automatico HP 7673
  rilevatore a spettrometria di massa HP 5971
  colonna capillare utilizzata HP 5MS 5% phenilmetilpolisilossano, lunga 30 metri e con un diametro interno di 0.25 mm
  modalità di iniezione è splitless
  programmata di temperatura - Temperatura iniziale = 60°C;
- 1° rampa di 20°C/min fino a 200°C;
- 2° rampa di T a 5°C/min fino a 300°C;
- e isoterma finale di 10 minuti.
La durata complessiva della singola analisi è dunque di circa 40 min.

## Slide 11
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
La categoria dei composti organici volatili include una grande varietà di specie. Secondo l'EPA un composto organico volatile (VOC) è:
“… ogni composto organico che, una volta rilasciato in atmosfera, può rimanere lì per un tempo sufficiente a partecipare alla reazioni fotochimiche. Sebbene non ci sia una chiara demarcazione tra composti volatili e non volatili, i composti che evaporano rapidamente a temperatura ambiente costituiscono la quasi totalità dei VOC. Tutti i composti organici che possono essere considerati VOC hanno una tensione di vapore > 0,1 mmHg in condizioni standard (20 C e 1 atm).”

## Slide 12
Analisi dei Composti Organici Volatili
Il campionamento dei composti organici volatili viene effettuato tramite un prelievo dei gas combusti diluiti raccolti nei sacchi, appena il ciclo di guida è terminato. Il campione da analizzare viene prelevato dai sacchi Tedlar del CVS attraverso una linea di teflon non riscaldata; per assicurare un risultato attendibile, l’analisi deve essere effettuata subito dopo il campionamento.
L’analisi viene fatta iniettando il campione raccolto in un gas-cromatografo con rivelatore FID (HP 5890). La colonna è una Chrompack PLOT di silice fusa di porosità 10 m rivestita di Al2O3/KCl, lunga 50 m e con diametro interno 0.53 mm.
Le principali condizioni analitiche sono:
gas di trasporto  He
pressione  50 kPa
temperatura dell'iniettore  250°C
temperatura del detector  250°C
flusso in colonna  5.7 cc/min
rapporto di split  1:5
programmata di temperatura  2 min a 60°C;
da 60 a 190°C a 10°C/min;
condizioni isoterme per 60 min.
La durata totale di ciascuna analisi è dunque di 75 min.

## Slide 13
PROGETTO ARTEMIS
Artemis è l'acronimo di "Assesment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems".
Il progetto Artemis, finanziato dalla UE nell’ambito del V° Programma, risponde all'esigenza di caratterizzare con maggiore cura i fattori di emissione degli inquinanti prodotti dal trasporto. Il suo obbiettivo primario, infatti, è lo studio dettagliato dei parametri che influenzano le emissioni di un ciclo di guida.
I principali temi proposti dall'Artemis sono:
- Creazione di un gruppo di ricerca europeo sullo studio delle emissioni da mezzi di trasporto;
- Stima dei fattori di emissione per le auto, motorini, mezzi pesanti, treni, navi e aerei;
- Descrizione delle caratteristiche del traffico stradale;
- Sviluppo di modelli per il calcolo dei fattori di emissione.
Tra i molti aspetti innovativi di questo studio c'è l'introduzione di nuovi parametri nella stima dei modelli di emissione in modo da rendere questi ultimi più affidabili per un loro futuro utilizzo. Inoltre il progetto prevede l'esecuzione di un elevato numero di prove per il trasporto non stradale di cui oggi si conosce ben poco. Le misure sono condotte in diversi laboratori sparsi per l'Europa evidenziando in questo modo le differenze sostanziali tra i vari laboratori.

## Slide 14
AUTO | TECNOLOGIA | CILINDRATA | ALIMENTAZIONE
ACCENSIONE COMANDATA |  |  | 
FIAT REGATA | PRE EURO I | 1600 cc | BENZINA
FIAT UNO | EURO I | 1100 cc | BENZINA
MAREA BIPOWER | EURO II | 1600 cc | BENZINA/METANO
FIAT PUNTO | EURO II | 1240 cc | BENZINA
ALFA ROMEO 146 | EURO II | 1400 cc | BENZINA
LANCIA Y | EURO III | 1240 cc | BENZINA
ALFA 156 | EURO III | 1800 cc | BENZINA
LANCIA Y | EURO III | 1240 cc | BENZINA
ALFA 156 JTS DI JET THRUST STOICHIOMETRIC | EURO III | 2000 cc | BENZINA
VOLKSWAGEN GOLF | EURO IV | 1600 cc | BENZINA
ACCENSIONE SPONTANEA |  |  | 
MAREA WEEKEND | EURO II | 1900 cc | GASOLIO
LANCIA LYBRA JTD | EURO II | 2400 cc | GASOLIO
FIAT BRAVO | EURO III | 1900 cc | GASOLIO
FIAT PUNTO JTD | EURO III | 1900 cc | GASOLIO

## Slide 15
CICLI ARTEMIS A CALDO
Durata 921 s (solo sacco)
Velocità massima 58 km/h
Velocità media 17,50 km/h (solo sacco)
Distanza percorsa 4,48 km
Durata 981 s (solo sacco)
Velocità massima 112 km/h
Velocità media 60,37 km/h (solo sacco)
Distanza percorsa 16,45 km
Durata 736 s (solo sacco)
Velocità massima 130 km/h
Velocità media 116,36 km/h
Distanza percorsa 23,79 km
CICLO URBAN
CICLO ROAD
CICLO MOTORWAY

## Slide 16
CICLI RILEVATI A NAPOLI (contributi legge 41 e POP)
Ciclo 7
Condizioni di traffico congestionato
Durata 555 s
Velocità massima 17.5 km/h
Velocità media 3.04 km/h
Distanza percorsa 0.47 km
Ciclo 5
Condizioni di traffico mediamente congestionato
Durata 192 s
Velocità massima 22.0 km/h
Velocità media 6.22 km/h
Distanza percorsa 0.33 km
Ciclo 6
Condizioni di traffico mediamente fluente
Durata 520 s
Velocità massima 43.0 km/h
Velocità media 20.0 km/h
Distanza percorsa 2.89 km
Ciclo 4
Percorso tangenziale
Durata 592 s
Velocità massima 92 km/h
Velocità media 56.6 km/h
Distanza percorsa 9.31 km

## Slide 17
CICLI ARTEMIS: STRATEGIA DI CAMBIO MARCIA
Ogni ciclo Artemis deve essere guidato con una strategia di cambio di marcia che dipende dall'auto con cui si intende eseguire il ciclo.
Per determinare la strategia di cambio marcia bisogna calcolare 2 parametri:
Potenza massica del veicolo [kW/kg]
MP= P/M
Velocità del veicolo alla massima potenza in terza marcia [km/h]
V(3)p= V(3)1000*rpm/1000
dove P è la massima potenza dell'auto in kw, M la massa a vuoto in kg, V(3)1000 la velocità del veicolo a 1000 giri/min in terza marcia espressa in km/h, rpm la velocità del motore alla massima potenza.
Per la scelta della strategia si fa riferimento alla seguente tabella o al relativo grafico riportato
Fiat Punto
Lancia Y
Fiat Marea Weekend D
Fiat Bravo D
Fiat Uno
Alfa 156
Fiat Regata

## Slide 18
DATI SPERIMENTALI DI AUTOVETTURE
AD ACCENSIONE COMANDATA
ALIMENTATE A BENZINA

## Slide 27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
metano
etano
propano
isobutano
n-butano
isopentano
n-pentano
metilciclopentano
n-esano
eptano
benzene
isottano
toluene
emissioni di VOC [mg/km]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
metano
etano
isopentano
metilciclopentano
eptano
benzene
toluene
emissioni di VOC [mg/km]
DISTRIBUZIONE TIPICA DEGLI IDROCARBURI LEGGERI ALLO SCARICO DI AUTO A BENZINA CATALIZZATE
CICLO URBAN
CICLO ROAD

## Slide 31
DISTRIBUZIONE TIPICA DEGLI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ALLO SCARICO DI AUTO A BENZINA CATALIZZATE

## Slide 32: DATI SPERIMENTALI DI AUTOVETTURE DIESEL
ACCENSIONE SPONTANEA |  |  | 
MAREA WEEKEND | EURO II | 1900 cc | GASOLIO
LANCIA LYBRA JTD | EURO II | 2400 cc | GASOLIO
FIAT BRAVO | EURO III | 1900 cc | GASOLIO
FIAT PUNTO JTD | EURO III | 1900 cc | GASOLIO

## Slide 42
CONCLUSIONI:
E’ IN CORSO L’ELABORAZIONE DEI DATI OTTENUTI DURANTE LA SPERIMENTAZIONE ARTEMIS E SU FINANZIAMETI REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIVERSI PARAMETRI (fattore di diluizione, inquinamento aria ambiente, precondizionamento) ;
E’ IN CORSO L’ELABORAZIONE DEI PROFILI IN CONTINUO DI DIVERSI INQUINANTI (g/s);
E’ IN CORSO L’ELABORAZIONE DEI DATI OTTENUTI IN DIVERSE CONDIZIONI DI PARTENZA (freddo e caldo) PER LA STIMA DELLE SOVRAEMISSIONI A FREDDO
..AL PROSSIMO EXPERT PANEL!
m.v.prati@im.na.cnr.it