## Slide 1: Sviluppo e Confronto di Metodologie Statistiche per la Stima delle Emissioni Atmosferiche da Trasporto Stradale in Italia a Livello Locale
Roberto De Luca, Riccardo Liburdi, Daniela Romano
APAT
Daniele Didero
TECHNE Consulting srl

## Slide 2
Obiettivi
Miglioramento della metodologia CORINAIR di stima delle emissioni a livello provinciale
Caratterizzazione per macro-area delle emissioni atmosferiche stimate
Validazione di una metodologia di stima a livello locale

## Slide 3: Metodologie
CORINAIR
AREE OMOGENEE
MEDITRoad
Variabili Proxy
Analisi statistiche multivariate
Top-Down a differenti livelli spaziali

## Slide 4
Sviluppo delle Analisi Multivariate
Individuazione e caratterizzazione di aree territoriali omogenee (cluster) tramite un set di indicatori socio-economici e di mobilità
Applicazione COPERT per ogni cluster
Confronto tra le stime delle emissioni dei cluster (COPERT) con quelle ottenute dalla metodologia Corinair (TOP-DOWN) per 5 inquinanti (NOx, NMVOC, CO, CO2, PM);
individuazione di coefficienti di variazione delle emissioni per le province dello stesso cluster e correzione delle stime.

## Slide 5: 1. Individuazione dei cluster
1. Addetti nelle attività manifatturiere e nelle costruzioni / Forza Lavoro
2. Addetti nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua/ Forza Lavoro
3. Addetti nel commercio, riparazione auto, turismo, trasporti e comunicazioni /Forza Lavoro
4. Addetti nell’intermediazione finanziaria, attività immobiliari e imprenditori/ Forza Lavoro
5. Addetti nella pubblica anmministrazione e difesa / Forza Lavoro
6. Lunghezza strade urbane / Superficie
7. Lunghezza strade rurali/ Superficie
8. Lunghezza autostrade/ Superficie
9. Auto passeggeri a benzina pro capite
10. Auto passeggeri a gasolio pro capite
11. Auto passeggeri a GPL pro capite
12. Veicoli commerciali leggeri/ Flotta veicolare
13. Veicoli commerciali pesanti/ Flotta veicolare
14. Ciclomotori pro capite
15. Motocicli pro capite
16. Venduto di Benzina / Auto passeggeri a benzina
17. Venduto di Gasolio / Veicoli commerciali pesanti
17 indicatori socio-economici e rappresentativi dell’attività dei trasporti stradali
Notes: I - (var: 29,31) – ha elevate correlazioni con gli indicatori HDV 0,84 e COMMERCIO –0,85 e MOTO –0,83; le città con punteggi più alti sono: MI, TS, GE negative KR, BN, MT, PZ e tutto SUD positive
II – (var: 16,17) – ha elevate correlazioni con LDV 0,79 e INDUSTRIA 0,75; città: TS, NA, PA negative e AO e MN posit.
III – (var: 11,96) – ha elevate corr. con ENERGIA –0,72 e URBANE 0,63; città:AO negat e MI pos
IV – (var: 8,65) – ha alte corr. con GPLAUTO –0,75; città: AO pos e RA neg
V – ( var: 6,83) - ha corr. non troppo elevata con DIESAUTO – 0,65; città: AO neg e GO e MN pos

## Slide 6: A.C.P. e Cluster Analysis: I piano fattoriale

## Slide 7: Risultati cluster
1. SUD Italia
HDV
Auto Diesel pro capite (carenza di tessuto autostradale)
2. Auto Benzina pro capite LDV
Addetti dell’industria Strade urbane
3. Distribuzione di Benzina e Gasolio
Auto GPL pro capite
4. Aree Metropolitane
Moto pro capite
Auto a Benzina pro capite Strade rurali ed autostrade
Notes: I CLUSTER - è il cluster più numeroso ed è caratterizzato da province tutte situate nel SUD Italia; le province appartenenti a questo cluster presentano il più alto valore medio di HDV e DIESELAUTO, mentre il più basso per AUTOSTRADE.
II CLUSTER – a questo cluster appartengono per la maggior parte le province situate tra l’arco alpino e la pianura padana. Caratteristica di questo gruppo è quello di presentare valori molto alti per le BENZAUTO e per gli LDV. Presentano, come ci si aspettava anche il più alto valore medio di INDUSTRIA e valori abbastanza alti di URBANE.
III CLUSTER - si è osservato che le province appartenenti a questo gruppo presentano i valori medi più alti di BENZVEND e DIESVEND ed inoltre anche un alto valore di GPLAUTO.
IV CLUSTER – A questo gruppo appartengono le province più grandi in termini di popolazione residente che coincidono con alcune delle aree metropolitane italiane (NA, RM, FI, MI, GE). Si caratterizzano per un’elevata dotazione di URBANE ed EXTRAURBANE e per i valori medi più alti di MOTO, MOPEDS e BENZAUTO.

## Slide 8: 2. COPERT per i Cluster
Dopo il bilanciamento dei consumi di combustibile attraverso la differenziazione dei parametri di input (percorrenze medie annue, ripartizione delle percorrenze per ciclo di guida) sarà applicato il modello COPERT ad ogni cluster per stimare le emissioni di 5 inquinanti (NOX, NMVOC, CO, CO2, PM)

## Slide 9: 3. Confronto e correzione delle stime provinciali
Disaggregazione provinciale delle emissioni nazionali secondo la metodologia Top-Down CORINAIR e riaggregazione delle stime per ogni cluster.
Confronto (1) delle emissioni per cluster ottenute dalle 2 metodologie e correzione (2) delle emissioni stimate per ogni provincia.
(1)
(2)
= coefficiente di variazione dell’emissione delle province del cluster c (c = 1,..,4) per la categoria veicolare k
con m = numerosità cluster c
= emissione “standard” della provincia i (i = 1,.., 103) per la categoria veicolare k (k = 1,.., 5),

## Slide 10: MEDITAIRANEO ROAD TRANSPORT
MEDITRoad
Notes: 1. una prima fase top-down dal livello nazionale ad un livello intermedio, che gli sviluppatori hanno denominato MESO, nella quale sono assegnati i parametri COPERT ad ogni TU del livello intermedio prescelto.
2. una seconda fase top-down dal livello MESO al livello locale prescelto LOCAL, con la quale si distribuiscono gli output COPERT (activity ed emissions factors) ottenuti a livello MESO nella fase precedente.

## Slide 11: DIAGRAMMA DEI PROCESSI TOP-DOWN
Notes: Nella prima fase si procede ad un’allocazione spaziale dei parametri d’input del COPERT dal livello nazionale al livello MESO invece della disaggregazione degli output. I parametri possono essere inseriti manualmente oppure caricando il file COPERT “Data97.xls”.
Passo successivo è l’inserimento degli indicatori (oltre a quelli già proposti per default dagli sviluppatori) che permettano la disaggregazione ed il perfezionamento dei suddetti parametri nazionali a livello MESO prescelto.

## Slide 12: Caso studio APAT - Techne
TU 0 National
TU 1 MESO
TU 2 LOCAL
Indicatori per allocazione parametri del COPERT
Funzioni di allocazione FASE 1 (parametri)
Funzioni di allocazione FASE 2 (attività)
= Italia
= CLUSTER (aree omogenee)
= Province Italiane
= Indicatori per Cluster Analysis
= Livello nazionale ad eccezione del parco veicolare e consumi
= Metodologia CORINAIR per le diverse categorie SNAP
Dati di analisi riferiti all’anno 1996
Notes: - immissione diretta;
- allocazione semplice (tramite una singola variabile);
- regressione lineare senza e con retrofitting (indicatore complesso con allocazione lineare Y=aX);
- congiunta con retrofitting (indicatore complesso con allocazione congiunta Y=aX+b).
In questa seconda fase possono essere prese in considerazione due tipi di sorgenti d’emissioni:
- sorgenti lineari (linear sources) come sezioni di autostrade o di strade principali
- sorgenti areali (come le unità territoriali) che escludono l’utilizzo di quelle lineari.
- lunghezza delle strade urbane, extraurbane e autostrade
- parco a benzina totale
- popolazione urbana (comuni >20000 ab.), rurale (comuni <20000 ab.) e totale
- superficie totale
Per ottenere maggiore precisione nel processo di allocazione sono state scelte le funzioni di allocazione (con variabili proxy) utilizzate nella metodologia CORINAIR tra le 3 disponibili:
- SNAP 070101,070201,070301, 070501 (highway): semplice con lungh.autostrade
- SNAP 070102,070202,070302, 070502 (rural): semplice con rapporto pop< 20000 ab.
- SNAP 070103,070203,070303, 070503 (urban): semplice con rapporto pop>20000 ab.
- SNAP 070400 (mopeds): lineare senza retrofitting con formula
- SNAP 070600 (evaporative) : rapporto parco auto a benzina
le scelte degli indicatori e delle funzioni di allocazione utilizzate nello studio sono state effettuate per rendere maggiormente confrontabile i risultati ottenuti con il MEDIT con quelli ottenuti nello studio di Saija del 1996..

## Slide 13: Confronto CORINAIR – MEDITRoad
Rapporto semplice tra le emissioni calcolate dall’APAT e quelle calcolate con MEDITRoad
Indice di dissomiglianza quadratica di Gini
Notes: Il test effettuato in collaborazione tra APAT e TECHNE è stato eseguito con i dati relativi al 1996. Si è poi deciso di effettuare dei confronti per categorie di veicoli e tipologia di strada tra le stime provinciali e regionali prodotti dalle 2 metodologie su alcune regioni e province selezionate.
Nella prima tabella è stato effettuato un rapporto semplice tra le emissioni calcolate con il COPERT e disaggregate con la metodologia CORINAIR e quelle calcolate con il MEDITRoad.
Dal confronto x categorie di veicoli e carburante si nota una sostanziale similarità tra le 2 stime, ad eccezione dei veicoli a gasolio: AUTO stima maggiore del COPERT, LDV stima maggiore del MEDIT
Nella seconda tabella è proposto il calcolo dell’indice di dissomiglianza quadratica di Gini per valutare il grado di similarità tra le due distribuzioni di dati, dove fA ed fB rappresentano la frazione sul totale x inquinante. L’indice assume valori compresi tra 0 (min dissimilarità) e 1 (max dissomiglianza). Le distribuzioni dei dati sembra molto simile tra i 2 modelli. In particolare nelle regioni e province selezionate le aggregazioni per tipo di strada mostrano differenze più marcate rispetto a quelle per categoria veicolare.