## Slide 1
Osservazioni relative all’incertezza nella stima delle emissioni da traffico stradale
X EXPERT PANEL
  EMISSIONI DA TRAFFICO STRADALE
Stazione Sperimentale Combustibili
San Donato Milanese, 21 giugno 2005
Franco Giovannini e Valentina Lapolla
ARPAT – Dipartimento Provinciale di Firenze

## Slide 2
La valutazione dell’incertezza nella stima delle emissioni:
è necessaria per valutare l’affidabilità della stima
è necessaria per valutare gli elementi che rendono più incerta la stima (analisi di “sensitività”)
è necessaria per valutare l’incertezza/variabilità nelle stime di ricadute e di esposizione

## Slide 3
Metodologia:
assegnare una incertezza a ciascun dato impiegato nella stima
ricavare l’incertezza sulla stima complessiva attraverso:
    la propagazione dell’errore (teoremi di statistica)
    simulazioni con il metodo Monte Carlo: in questo caso è necessario definire le distribuzioni statistiche dei dati
    [IPCC 2000: Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories; Intergovernmental Panel on Climate Chance (IPCC), Chapter 6, Quantifying uncertainties in practice. 2000]

## Slide 4
1° esercizio
Stima di emissioni di PM e NOx relative all’area urbana di Firenze ed all’anno 2002
2° esercizio
Stima delle emissioni orarie di CO relative ad una specifica strada urbana di Firenze (anno 2002)
Due esempi di valutazione dell’incertezza delle emissioni:
Ipotesi semplificative comuni:
distribuzioni statistiche uniformi dell’incertezza
assenza di dati covariati

## Slide 5
1° esercizio: Stima di emissioni di PM e NOx relative all’area urbana di Firenze
E Emissione totale annua sull’area urbana
fek fattore di emissione classe k (APAT)
Ak attività classe k
N0k numero di veicoli classe k (provinciale ACI rivisto)
L0k percorrenza totale annua classe k (APAT 2003)
bk proporzione numero veicoli in area urbana
ck proporzione percorrenze in area urbana

## Slide 6
1° esercizio: Stima di emissioni di PM e NOx relative all’area urbana di Firenze
Incertezza sui dati
Per quanto riguarda il numero di veicoli N0k sono stati scelti i seguenti intervalli di incertezza:
    per le auto ed i motocicli con cilindrata >250 cc: ±10%
    per gli LDV (Light Duty Vehicle): ±30%
    per i mezzi pesanti HDV ed autobus non urbani: ±20%
    per ciclomotori e motocicli < 250 cc: ±50%
Per quanto riguarda le percorrenze totali L0k sono stati scelti i seguenti intervalli di incertezza:
    per gli autoveicoli diesel e gpl e motocicli: ±20%
    per tutte le altre classi: ±10%

## Slide 7
1° esercizio: Stima di emissioni di PM e NOx relative all’area urbana di Firenze
Per quanto riguarda i fattori di emissione per il PM sono stati scelti i seguenti intervalli di incertezza:
per le tutti i veicoli a benzina: ±90%
    per i veicoli diesel fino alla normativa euro I: ±20%
    per i veicoli diesel dalla normativa euro II: ±30%
    per moped e motocicli 2T: ±50%
Incertezza sui dati
Per quanto riguarda i fattori di emissione per NOx sono stati scelti i seguenti intervalli di incertezza:
    per le tutti i veicoli a benzina (escluso ciclomotori e motocicli e HDV) fino alla normativa euro I: ±10%
    per i veicoli a benzina dalla normativa euro II: ±20%
    per HDV a benzina: ±30%
    per le tutti i veicoli diesel fino alla normativa euro I: ±20%
    per i veicoli diesel dalla normativa euro II e per i veicoli a gpl: ±30%
    per mopeds e motocicli (2T e 4T): ±20%

## Slide 8
1° esercizio: Stima di emissioni di PM e NOx relative all’area urbana di Firenze
Risultati

## Slide 9
1° esercizio: Stima di emissioni di PM e NOx relative all’area urbana di Firenze
Risultati

## Slide 10
2° esercizio: Stima di emissioni orarie di CO relative ad una strada urbana
lR lunghezza della strada (fissata)
Nv numero complessivo di veicoli (ipotizzato fissato)
fek= fek(velocità,.,.,.)

## Slide 11
2° esercizio: Stima di emissioni orarie di CO relative ad una strada urbana
Metodo Monte Carlo:
estrazione casuale dei dati dalle distribuzioni statistiche (uniformi) di velocità (tra 30 km/h e 40 km/h)
calcolo del fattore di emissione (TEE 2004 - COPERT III)
determinazione dell’intervallo di incertezza del fattore di emissione
estrazione casuale del valore del fattore di emissione entro l’intervallo di incertezza assegnato
estrazione casuale dei valori degli altri parametri dalle rispettive distribuzioni uniformi definite sui corrispondenti intervalli di incertezza

## Slide 12
2° esercizio: Stima di emissioni orarie di CO relative ad una strada urbana
Risultati

## Slide 13
Conclusioni
fattibilità della valutazione dell’incertezza sulle stime di emissione
per le stime ottenute con metodo semplificato fondato sui dati generalmente disponibili: coefficiente di variazione dell’ordine del 10%
metodo “sintetico” per le stime semplificate, metodo Monte Carlo per le stime effettuate con modelli emissivi più complessi
necessità di valutare il problema delle variabili covariate (non indipendenti)