## Slide 1: X Expert Panel Meeting 21 giugno 2005 Stazione Sperimentale per i Combustibili San Donato - Milano
Linee guida per il calcolo dei costi esterni della mobilità in ambito urbano
di Giulia Pesaro
Amici della Terra

## Slide 2
Committente: IRER Regione Lombardia
Studio di carattere esclusivamente metodologico
Propone uno schema metodologico per l’adattamento del metodo di calcolo dei costi esterni dei mezzi di trasporto già utilizzato da Amici della Terra alle peculiarità delle condizioni strutturali e di fruizione di un’area urbana
Linee guida per il calcolo dei costi esterni
della mobilità in ambito urbano

## Slide 3
La metodologia di base, già sperimentata da Amici della Terra per la misurazione delle esternalità a livello nazionale, è quindi riorientata alle problematiche specifiche degli ambienti urbani
L’attenzione è concentrata sull’individuazione e la possibilità di calcolare – allo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze in atto – le esternalità negative:
determinate da un sistema di domanda di spostamenti di persone e merci in ambito urbano
e risultato delle interazioni tra modalità di uso dei veicoli, struttura urbana e infrastrutture di trasporto

## Slide 4
Prodotto finale del progetto è stata quindi la proposta di
Linee guida per la realizzazione del processo di individuazione e valutazione dei costi esterni in ambito urbano

## Slide 5
Il progetto ha proceduto su due fronti
Fase A
Da un lato si è realizzata una rassegna dello stato dell’arte con riferimento al calcolo dei costi esterni per quattro classi di esternalità, già utilizzate nel modello generale sviluppato da Amici della Terra
Emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici
Incidenti
Rumore
Congestione

## Slide 6
Il progetto ha proceduto su due fronti
Fase B
Dall’altro, parte centrale del lavoro, ci si è chiesti come la natura e le caratteristiche delle aree urbane possono influire sui costi esterni, con l’obiettivo di
  segnalare gli effetti delle diverse forme urbane e di domanda di mobilità sui calcoli
  definire un primo quadro di riferimento sulle dinamiche dei fenomeni che caratterizzano il sistema di mobilità delle città in funzione di azioni di governo e regolamentazione con obiettivi di riduzione dei costi esterni

## Slide 7
Seguendo la metodologia proposta da Amici della Terra, si giunge a una prima matrice di calcolo dei costi esterni basata sull’identificazione di un costo specifico per unità di esternalità prodotta, pesata per:
  passeggero per chilometro percorso e
  per tonnellata di merce trasportata per chilometro percorso
Fase A

## Slide 8
Il lavoro di rassegna si è quindi concentrato sull’aggiornamento dello stato dell’arte della ricerca e delle esperienze a livello di
  identificazione delle variabili più esplicative per i diversi fenomeni indagati
  identificazione delle modalità di rilevamento più adeguate
  realizzazione del processo di monetizzazione per la determinazione del costo esterno
Fase A

## Slide 9
Fase A

## Slide 10
Fase B
Obiettivo è quello di evidenziare come la morfologia urbana e i modelli di fruizione delle città determinino cambiamenti al modello generale già sviluppato, sia dal punto di vista delle dimensioni degli effetti del funzionamento del sistema dei trasporti che dei soggetti ed elementi esposti alle esternalità e dei conseguenti danni

## Slide 11
Fase B
rappresentazione del percorso logico che porterà all’adattamento della metodologia generale di calcolo dei costi esterni ad un contesto urbano

## Slide 12
Drivers
Veicoli: gli oggetti il cui modello d’uso determina l’insorgenza delle esternalità. Sono elementi da considerare: le caratteristiche dei veicoli sia in termini di funzione (trasporto pubblico o privato, trasporto di persone o merci) che di qualità (età dei veicoli, stato di manutenzione, tipologia di carburante ecc..) e performance
Conducenti: i soggetti che determinano la modalità d’uso dei veicoli. Sono elementi da considerare: i tempi degli spostamenti (che determinano congestione), gli stili e le capacità di guida (che influiscono sull’incidentalità e sulle altre variabili ambientali)
Infrastrutture: il modello di mobilità urbana e le sue caratteristiche in termini di esternalità sono fortemente condizionati dalla struttura fisica delle infrastrutture viarie e dalla forma della città. Sono elementi da considerare: il sistema viario (funzione e geometria delle strade e regolazione del traffico), l’offerta di trasporto pubblico (e la sua capacità di ridurre il ricorso al mezzo privato), l’organizzazione delle attività in riferimento agli ambienti serviti dalle infrastrutture (con riferimento alla domanda di mobilità e alle sue caratteristiche e attenzione alle attività di trasporto di merci o legate alla produzione di servizi a livello locale)
Fase B

## Slide 13
Fase B
In termini generali il rapporto tra mobilità e ambiente qui schematizzato spiega la logica con cui si è proceduto

## Slide 14
Le dinamiche dei drivers possono quindi essere descritte attraverso delle funzioni
azioni chiave che ne descrivono le caratteristiche e le conseguenti produzioni di esternalità
Tali funzioni sono di tipo tecnico scientifico e sono descritte da leggi fisiche, meccaniche e chimiche deterministiche o da leggi statistiche e probabilistiche
Fase B

## Slide 15
Fase B
In termini generali il rapporto tra mobilità e ambiente qui schematizzato spiega la logica con cui si è proceduto

## Slide 16
Le esternalità possono allora essere espresse anche come fenomeni chiave, cioè effetti determinati dagli usi dei veicoli secondo le diverse modalità, per le diverse funzioni e nei diversi contesti infrastrutturali. Le classi di esternalità da indagare:
Inquinanti atmosferici, sia i gas serra che gli inquinanti tossici per l’uomo. Questo tipo di emissioni è legato soprattutto alla tipologia e alle caratteristiche dei veicoli
Rumore, legato alle caratteristiche dei veicoli,, alla disposizione delle funzioni urbane (quindi dei soggetti esposti) e ai tempi della mobilità (la concentrazione di veicoli in determinati orari)
Incidenti, legati sia alle caratteristiche dei veicoli (soprattutto con riferimento all’età), che alle attitudini del conducente e alle infrastrutture
Congestione influenza che i tempi e le infrastrutture, oltre al disegno urbano, hanno sul sistema di mobilità, concorrendo quindi alla creazione di traffico più o meno intenso
Fase B

## Slide 17
Fase B
In termini generali il rapporto tra mobilità e ambiente qui schematizzato spiega la logica con cui si è proceduto

## Slide 18
A questa matrice saranno quindi associati altri due elementi, determinanti per le indicazioni di calcolo dei costi esterni con cui la collettività si deve confrontare:
i recettori esposti, cioè i soggetti e gli elementi del contesto urbano che ricevono danni per la loro esposizione alle esternalità considerate
l’effetto atteso, cioè i danni da valutare
Fase B

## Slide 19
Fase B
In termini generali il rapporto tra mobilità e ambiente qui schematizzato spiega la logica con cui si è proceduto
Calcolo dei costi esterni

## Slide 20
Fase B
L’ambiente urbano influisce sul modello generale fin qui presentato modificandone gli esiti
Tali variazioni sono legate alle diverse condizioni urbane che influenzano la generazione degli inquinanti, la loro distribuzione e il loro effetto, conseguenza della morfologia delle diverse città e delle caratteristiche delle attività che vi si svolgono, oltre che dei soggetti che le utilizzano per i propri molteplici scopi
In questo senso si dovrebbe superare un concetto “omogeneo” di ambiente urbano per sottolineare le caratteristiche di microambienti, cioè di aree con caratteristiche molto diverse tra loro, pur appartenenti alla stessa unità urbana.
Ogni area può differenziarsi dalle altre per la presenza di un mix di elementi quali la presenza di aree densamente edificate o poco edificate, spazi aperti, strade a sezione molto larga o ad effetto canyon, molte o poche aree verdi, presenza di elementi di controllo della velocità o diverse tipologie di regolamentazione degli incroci.

## Slide 21
Fase B

## Slide 22
Fase B

## Slide 23
Fase B
Le caratteristiche specifiche del contesto urbano che influenzano la produzione di esternalità da parte del sistema dei trasporti sono qui definite condizioni urbane
Le esternalità, come identificate dal modello generale di Amici della Terra, dovranno quindi essere confrontate con gli elementi del disegno e delle funzioni urbane, arrivando a determinare quali caratteristiche concorrono ad amplificare o a smorzare i fenomeni indagati
Dovranno inoltre essere adattati gli ultimi due elementi dello schema: i recettori esposti, cioè i soggetti e gli elementi del contesto urbano che ricevono danni per la loro esposizione alle esternalità considerate, e l’effetto atteso, cioè i danni da valutare.

## Slide 24
Fase B
La conoscenza di tali caratteristiche può essere sintetizzata in una matrice delle condizioni urbane, cioè in uno schema in cui sono presentate le caratteristiche specifiche del contesto urbano che influenzano la produzione di esternalità da parte del sistema dei trasporti e il segno della loro influenza sui costi unitari
La matrice delle condizioni urbane contiene in ogni cella un elemento la cui presenza amplifica (segno +) o mitiga (segno –) le esternalità e quindi i costi
La variabilità delle condizioni urbane è molto elevata e dipende da una molteplicità di elementi che si combinano tra loro nelle varie realtà locali: aspetti più generali, come le dimensioni della città, la sua forma, il modello insediativo e gli usi principali, ma anche, in misura molto importante, elementi di grande dettaglio, come la categoria delle strade, legata alla dimensione e alle caratteristiche funzionali, o la numerosità e tipologia di soggetti ed elementi territoriali (per esempio il patrimonio artistico e culturale costruito) esposti.

## Slide 25
Fase B

## Slide 26
Fase B

## Slide 27
Fase B

## Slide 28
Fase B
Le linee guida per il calcolo dei costi esterni della mobilità in ambito urbano, prodotto finale del progetto riguardano
la sequenza delle operazioni che devono essere svolte per ottenere un quadro di riferimento adeguato alle condizioni urbane e le caratteristiche di tali operazioni
sequenza di azioni di raccolta di dati, di elaborazioni, di applicazione di funzioni dose-risposta e di funzioni di trasformazione di unità di danno in unità di costo monetario che tengano conto degli effetti di amplificazione e di mitigazione determinati dalle condizioni urbane