## Slide 1
Confronto tra le emissioni di veicoli circolanti in area urbana ed extra-urbana
Fausto Ognibene – 21 Giugno 2005
X Expert Panel “Emissioni da trasporto su strada”
Stazione sperimentale dei combustibili
S. Donato Milanese
Notes: CONFRONTO: MOTO - AUTOBUS - CAMION - AUTO
Per semplificare e rendere più efficace ed immediato il confronto, si sono presi i valori di emissione minimi e massimi rilevati per ciascuna categoria (moto, autobus, camion e auto). Tali valori sono quelli minimi e massimi rilevati sui vari percorsi e con vari tipi di carburante utilizzato.
Per le moto i dati sono quelli rilevati nel 2002 dalla Labeco, per conto della Regione Emilia Romagna.
Per gli autobus ed i camion dall'EniTecnologie: nel 2003 (autobus, Emilia Romagna), nel 2004 (autobus a metano, Piemonte), nel 2004 (camion, Emilia Romagna).
Per le auto, fuoristrada e furgoni dal CRF nel 1999 sui percorsi urbani e dall'EniTecnologie nel 2004 sull'A1 e in tangenziale, sempre per conto della Regione Emilia Romagna.
Occorre precisare che i valori di emissione minimi e massimi presi in considerazione sono stati scelti tra quelli medi per ogni tipo di ciclo (scorrevole, lento) determinato dall'EniTecnologie. I valori determinati dal CRF per le auto e fuoristrada nei percorsi urbani sono riferiti a cicli sintetici valutati su valori a sua volta medi. I valori determinati dalla Labeco per le moto sono valori per prova, quindi non medi (i valori medi non sono stati forniti). I valori di emissione degli inquinanti non regolamentati, determinati dall'EniTecnologie sul Bus 3, non sono valori medi (quelli medi non sono stati determinati).

## Slide 2
LT - motore con alimentazione Lean Burn e catalizzatore a due vie
ST - motore con alimentazione stechiometrica e catalizzatore a tre vie
Notes: CO : l'emissione massima assoluta è quella del motociclo 125 cc due tempi (a miscela), con 32 g/km. Da notare che un autobus emette al massimo 13 g/km (alimentato a metano) e un camion (a gasolio) 4,6 g/km. Un auto a benzina catalizzata arriva a 9,5 g/km.
Nella categoria delle moto, l'emissione minima riscontrata è stata di 9 g/km: motociclo 125 cc quattro tempi (a benzina). Per gli autobus l'emissione minima riscontrata è stata di circa 1 g/km, con alimentazione a metano. Per i camion l'emissione minima è di 1 g/km (a gasolio). Per le auto l'emissione minima è di 0,4 g/km (auto diesel catalizzata, gasolio).

## Slide 3
Notes: HC : l'emissione massima assoluta è quella del ciclomotore 50 cc due tempi (a miscela) con 15 g/km. Segue l'autobus 3 (pre-euro 0), alimentato a gasolio, con 8,5 g/km. Il camion 2 (gasolio) ha fatto rilevare 3,2 g/km di emissione massima per la sua categoria. Le auto hanno un'emissione massima di 1,8 g/km (auto diesel catalizzata, gasolio).
Nella categoria delle moto, l'emissione minima riscontrata è stata di circa 1,5 g/km: motociclo 150 cc quattro tempi (a benzina). Per gli autobus l'emissione minima riscontrata è stata di 1 g/km: autobus 6 (euro 3, a gasolio). Per i camion l'emissione minima è di 0,4 g/km (a gasolio). Per le auto l'emissione minima è di 0,1 g/km (auto diesel catalizzata, gasolio).

## Slide 4
Notes: PM totale : questo inquinante è stato determinato solo sulle emissioni dei motori diesel e dei motori due tempi a miscela. La Labeco ha determinato le polveri anche sulle emissioni delle moto quattro tempi (ciclo otto, a benzina).
L'emissione massima assoluta è quella dell'autobus 3, pre-euro 0, alimentato a biodiesel, con 5 g/km. Segue l'emissione del camion 2 (emissione massima del camion a gasolio) con 1,4 g/km. Le maggiori emissioni successive sono quelle del ciclomotore 50 cc due tempi (emissione massima della categoria moto) e del camion 2 (emissione minima del camion a gasolio), entrambi con 0,37 g/km. L'emissione massima dell'auto diesel (catalizzata, gasolio) è di 0,15 g/km, seguita dall'emissione minima della categoria degli autobus: 0,1 g/km (autobus B a metano). L'emissione minima dell'auto diesel (catalizzata, gasolio) è 0,025 g/km, quella minima della categoria moto (motociclo 250 cc quattro tempi) è 0,005 g/km.

## Slide 5
Notes: Benzene : l'emissione massima assoluta è quella del ciclomotore 50 cc due tempi, con 175 mg/km. Segue l'emissione dell' autobus 3, pre-euro 0, a biodiesel, con 51 mg/km. Il camion 2 a gasolio ha un'emissione massima di 27,6 mg/km. L'emissione massima della categoria auto è di 6,6 mg/km (auto catalizzata a benzina).
L'emissione minima per la categoria delle moto è quella del motociclo 150 cc quattro tempi, con 15 mg/km. L'emissione minima degli autobus è quella dell'autobus I a metano (euro 3), con 5 mg/km. Il camion 1 a gasolio presenta l'emissione minima di categoria, pari a 0,1 mg/km. Per le auto l'emissione minima è 0,2 mg/km (auto diesel catalizzata, gasolio).

## Slide 6
Notes: Carbonilici : le emissioni massime per categoria di veicolo vedono in testa quella dell'autobus 3 a biodiesel (pre-euro 0), con 610 mg/km. La seconda è l'emissione del camion 1, a gasolio, con 274,32 mg/km. Il ciclomotore 50 cc due tempi ha un'emissione di 49 mg/km. L'auto diesel (catalizzata, gasolio) ha un'emissione di 10 mg/km.
Le emissioni minime per categoria vedono in testa il camion 1 a gasolio, con 46,63 mg/km. Segue l'autobus I a metano (euro 3), con 30 mg/km. Per le moto, il motociclo 400 cc quattro tempi, con 3 mg/km. Le auto hanno 1, 37 mg/km (auto catalizzata a benzina) come emissione minima di categoria.

## Slide 7
Notes: NOx : nella categoria degli autobus, l'emissione massima riscontrata è quella dell'autobus 3 (pre-euro 0) alimentato a ULSD, con 63,31 g/km. L'autobus I (euro 3-stechiometrico) a metano presenta l'emissione minima per la sua categoria: 6,8 g/km. Nella categoria dei camion (gasolio), l'emissione massima riscontrata è di 17,01 g/km; quella minima: 7,49 g/km (entrambe camion 1).
L'auto diesel, nel ciclo 2 (extraurbano), ha l'emissione massima per la sua categoria: 2,09 g/km. L'auto a benzina nel percorso urbano slow, presenta l'emissione minima: 0,15 g/km. Il motociclo 400 cc quattro tempi, ha l'emissione massima di categoria: 1,24 g/km. Il motociclo 125 cc due tempi, presenta l'emissione minima della sua categoria: 0,01 g/km.

## Slide 8
Notes: Toluene : l'emissione di gran lunga maggiore è quella del ciclomotore 50 cc due tempi sui percorsi urbani, con 821,98 mg/km. Segue quella del motociclo 150 cc quattro tempi, sempre sui percorsi urbani, con 20,52 mg/km. Il bus 3 (pre-euro 0) a biodiesel ha un'emissione di 9,23 mg/km, mentre il bus I (euro 3) a metano emette 1 mg/km. Il camion 2 sul ciclo 2 ha un'emissione di 8,2 mg/km. Lo stesso camion sul ciclo 1 ha un'emissione minore, pari a 1,8 mg/km. Nella categoria delle auto, l'emissione maggiore riscontrata è nel ciclo urbano fast, da parte dell'auto a benzina, con 6,53 mg/km. L'emissione minore per questa categoria è 0.92 mg/km dell'auto diesel nel ciclo urbano slow.