## Slide 1: EMISSIONI DI PM DA VEICOLI A DUE RUOTE
X EXPERT PANEL “Emissioni da trasporto su strada”
STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI
S. DONATO MILANESE
21/06/2005.
P.Picini*; P. Spezzano*; F. Messale*; C. Manni*; D. Cataldi*.
E. Donato**
*ENEA PROT-ANT
** COMUNE di ROMA Dipartimento X U.O. Inquinamento acustico ed atmosferico

## Slide 2: Breve descrizione dell’attività svolta
L’attività è stata condotta nell’ambito di una collaborazione tra ENEA PROT-ANT e COMUNE di ROMA Dipartimento X U. O. Prevenzione dell’inquinamento Atmosferico ed Acustico .
Obiettivo dell’attività sperimentale: stima delle emissioni di PM da parte dei veicoli a due ruote
Le prove sono state eseguite su un banco a rulli per veicoli a due ruote. Come cicli di prova sono stati utilizzati quelli di omologazione: ECE 47 per i ciclomotori ed ECE 40 per gli scooter.
La procedura di prova adottata è quella in uso per i veicoli diesel
Per i ciclomotori i prelievi di PM sono stati effettuati sia durante la fase a freddo del ciclo che durante quella a caldo.
Per gli scooter i prelievi di PM sono stati effettuati sia durante l’intero ciclo che durante la fase a caldo.
Per i ciclomotori è stato utilizzato lo stesso tipo di olio completamente sintetico
La distribuzione in massa dei diametri aerodinamici è stata effettuata utilizzando un impattore a cascata a 3 stadi più filtro finale (DEKATI PM 10).

## Slide 3
Sampling section
Cold emissions
HEPA filter
CVS
CFV
Dynamometer bench
Cascade impactor
Blower
TC
Hot emissions
Schema semplificato del dispositivo sperimentale

## Slide 4: CICLO ECE 47

## Slide 5: CICLO ECE 40

## Slide 6: Principali caratteristiche degli scooter 4 tempi
Veicolo | Cilindrata (cc) | Km percorsi | Omologazione | Catalizzato | Sistema di alimentazione | Codice Veicolo
Yamaha Majesty | 150 | 5.700 | EURO I | No | Carburatore | MT 1
Aprilia Scarabeo | 150 | 35.000 | EURO I | NO | Carburatore | MT 2
Aprilia Leonardo | 151 | 36.000 | PRE-EURO I | No | Carburatore | MT3
Kymco Dink | 150 | 33.000 | PRE-EURO I | No | Carburatore | MT 4

## Slide 7: Principali caratteristiche dei ciclomotori 2 tempi
Veicolo | Cilindrata (cc) | Km percorsi | Omologazione | Catalizzato | Sistema di alimentazione | Codice Veicolo
Gilera Zip | 50 | 16.800 | PRE-EURO I | NO | Carburatore | CM 1
Piaggio Salit | 50 | 19.930 | PRE-EURO I | NO | Carburatore | CM 2
Piaggio Lyberty | 50 | 11.900 | PRE-EURO I | NO | Carburatore | CM 3
Malagutti F10 | 50 | 6500 | EURO I | SI | carburatore | CM 4
Yamaha booster | 50 | 22.660 | EURO I | SI | Carburatore | CM 5
Honda Sky | 50 | 11.640 | EURO I | Si | Carburatore | CM 6
Piaggio Liberty | 50 | 1380 | EURO II | Si + IAS | Carburatore | CM 7
Gilera Runner | 50 | 1500 | EURO II | SI | Iniezione diretta | CM 8

## Slide 8: Particolare del collegamento tra scarico dei gas e tunnel di diluizione

## Slide 20: CONCLUSIONI
CICLOMOTORI
Le emissioni di PM dei ciclomotori dipendono dai consumi di olio lubrificante.
Le emissioni di PM dei ciclomotori pre-Euro I ed Euro I sono in linea con i risultati di altre attività sperimentali.
Le emissioni dei due ciclomotori Euro II sono troppo diverse tra loro per poter assegnare un unico fattore di emissione a questa tipologia di ciclomotore.
  Sono necessarie altre indagini sperimentali.
Come atteso, oltre il 98% della massa di PM emessa ha un diametro aerodinamico inferiore ad 1 m.
Ad eccezione del ciclomotore CM8 le emissioni a freddo sono sensibilmente più elevate di quelle a caldo.

## Slide 21: CONCLUSIONI
SCOOTER
Le emissioni di PM sono, come atteso, molto basse.
Non sembrano esistere sostanziali differenze tra le emissioni degli scooter pre-Euro I e quelli Euro I.
Non sono state riscontrate differenze significative tra le emissioni misurate sull’intero ciclo da quelle misurate durante la fase a caldo.
Oltre il 94% della massa di PM emessa ha un diametro aerodinamico inferiore ad 1 m