## Slide 1
Expert Panel 2005
TEE 2004 Risultati del Progetto VPQ ISHTAR e sviluppo verso la versione TEE 2005 (Progetto HEARTS)
A. Agostini, M. Lelli, E. Negrenti [ENEA]
B. Beltran, S. Carrese (Univ. Rome 3)
A. Parenti [ASTRAN]

## Slide 2: Obbiettivi TEE
FLESSIBILITA: INTERFACCIAMENTO CON QUALSIASI TIPO DI MODELLO DI TRAFFICO E QUALSIASI MODELLO DI DISPERSIONE DEL RUMORE E INQUINANTI.
ACCURATEZZA NELLA STIMA E COMPLETEZZA NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI.
DSS PER LA VALUTAZIONE DI POLITICHE AMBIENTALI IN AMBITO URBANO.

## Slide 3: CALCULATION STEPS
ELABORAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO
STIMA DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE ED ENERGIA
CALCOLO DEGLI INCIDENTI
CALCOLO DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI
CALCOLO EMISSIONI DI RUMORE

## Slide 4: ELABORAZIONE DATI DI TRAFFICO 1/4
CALCOLO DEL NUMERO DI VEICOLI DI CIASCUNA CLASSE VEICOLARE A PARTIRE DAL FLUSSO VEICOLARE TOTALE
Il FLUSSO PARCHEGGIANTE ED INSERENTE FORNITO AL TEE COME INPUT E ULTERIORMENTE DISTRIBUITO FRA LE CATEGORIE PRESENTE SUL LINK PROPORZIONALMENTE ALLA CAPACITA DELLE AREE DI PARCHEGGIO
OPZIONI CINEMATICHE AL FLUSSO DI CIASCUN ARCO, UNA PER OGNI TIPOLOGIA DI FLUSSO CONSIDERATA NEL CODICE (TRANSITANTE, PARCHEGGIANTE, INSERENTE)

## Slide 5
Opzioni cinematiche:
  modello VELOCITA MEDIA;
  modello ‘CICLO DETTAGLIATO DI VELOCITA’;
  Modello ‘SIMPLIFIED RECONSTRUCTED CYCLE’ (SRC Model)
  ‘KINEMATICS CORRECTION FUNCTION Model’ (KCF)
ELABORAZIONE DATI DI TRAFFICO 2/4 FLUSSO TRANSITANTE

## Slide 6: ELABORAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO 3/4 SIMPLIFIED REC. CYCLE MODEL
IL CICLO SEMPLIFICATO E UN DIAGRAMA DI VELOCITA LUNGO L’ARCO ASSOCIATO ALLE CONDIZIONI DI TRAFFICO RICOSTRUITO IN FUNZIONE DI:
  VELOCITA MEDIA LUNGO L’ARCO
  ‘DENSITA LINEARE’ DELLE CORSIE DELL’ARCO (veh/km corsia)
  FRAZIONE DI TEMPO DI VERDE ALLA FINE DEL LINK
  LUNGHEZZA DEL LINK

## Slide 7: ELABORAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO 4/4 SIMPLIFIED REC. CYCLE MODEL
The SRC si ottiene con la stima:
  FRAZIONE DI TEMPO:
    A velocità costante
    In accelerazione
    In decelerazione
    Idling
  NUMERO DI ACCELERAZIONI E DECELERAZIONI, stimate dal ‘tempo di accelerazione’, calcolate a partire ‘acceleration time’ e una velocità dipendente dal tasso di accelerazione
  NUMERO DI STOPS , in funzione della densità lineare, include il numero di fermate dovute ai cicli semaforici e lungo l’arco dovuto alla congestione
Fig. 1: two examples of reconstructed
speed cycle
TIME
SPEED
HIGH SPEED CYCLE
(low density, no traffic light)
LOW SPEED CYCLE (high density)

## Slide 8
TIME FRACTIONS OF KINEMATIC PHASES VS TRAFFIC NORMALIZED DENSITY

## Slide 9
Traffic Modelling Module
739 oriented links
282 endpoints
51 centroids
Assignment:
TransCAD Transportation GIS Software
Model: Deterministic User Equilibrium
Computational time: 25''
O/D Matrix Correction:
Correction Algorithm developed and implemented by STA
Computational time: 10''
Air Pollution Modelling Module
TEE Model:
Input: road network static data and traffic data
Outputs: emission data (CO, Benzene and NOx) for each link
Computational time: 120''
ADMS Model:
Input: road network static data, emission data and met data
Output: concentrations (CO, Benzene and NOx) on a regular grid
Computational time: 600''



5'
5'
60'
Interfaces With
Existing/External Systems
UTC and TCC Interfaces:
279 measurement stations: flow, speed, queue, occupancy
data acquisition every 5'
METEO Interface:
Integrated interface self-updating with observed data
data acquisition every 60'
Air Quality data Interface:
Integrated interface
data acquisition every day
The On-line HEAVEN system
TEE Application in HEAVEN Project (FP5 IST)

## Slide 10
Matrice O/D del giorno lavorativo medio
Meteo: T=12° C; velocità vento = 1 m/s e direzione 0°; copertura nuvolosa = 75%
HEAVEN MAP of CONCENTRATION - CO

## Slide 11: CALCOLO CONSUMI E EMISSIONI (C&E)
the 'REFERENCE' C&E estimation:
  Per ciascuna categoria veicolare
  Per ciascun flusso veicolare
  Per tutti i tipi di flusso: transitante, parcheggiante ed inserente
Stima dei FATTORI CORRETTIVI
Moltiplicazione e aggregazione nel link

## Slide 12: C&E CALCULATION (2/3) ‘REFERENCE’ C&E
REFERENCE’ C&E sono i fattori C&E stimati per veicoli caldi (hot vehicles), in condizioni standard: pendenza nulla, livello del mare, manutenzione media etc (e.g. espressioni proposte dal COPERT II in funzione della velocità media)
Le emissioni di riferimento a caldo sono calcolate in funzione della cinematica del veicolo scelta dall’utente .
  Dalla più semplice opzione: la velocità media, però questa opzione può indurre delle approssimazioni non sempre accettabili dagli utenti
  Alla più sofisticata: Kinematics Correction Function (KCF) disponibile per il consumo, CO e VOC.

## Slide 13: C&E CALCULATION (3/3) ‘REFERENCE’ C&E
KCF correlation
KCF is calculated as a function of :
  VELOCITA DEL LINK
  DENSITA
  LUNGHEZZA DEL LINK
  TEMPO DI VERDE
I valori cosi ottenuti sono interpolati mediante il prodotto di 4 funzioni indipendenti
KCF = KCF0 * d (D) * g (G) * l (L) * v (V)

## Slide 14: ‘KCF’ SENSITIVITY TO TRAFFIC DENSITY

## Slide 15
DIFFERENZE FRA VALORI CONCENTRAZIONI MISURATE
E CALCULATE CON TEE - ADMS

## Slide 16: COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE

## Slide 17: FATTORI CORRETTIVI C&E
PARTENZE A FREDDO:
  Utilizzati risultati della metodologia proposta dal gruppo COPERT-MEET in funzioni:
    FRAZIONI DI VEICOLI FREDDI IN FUNZIONE DEL TIPO DI AREA E HORA
    COLD/HOT RATIOS IN FUNCTION OF AIR TEMPERATURE
ETA DEL VEICOLO: dipendente dal tipo di veicolo
PENDENZA E LARGHEZZA DELLA STRADA:
  dipendente dalla categoria veicolare e dal flusso veicolare
LIVELLO DI MANUTENZIONE: dipendente dalla categoria veicolare
CARICO VEICOLI PESANTI:
  In Funzione della pendenza, della velocità media e della categoria di veicolo pesante
CARICO ELETTRICO: luci, aria condizionata,…

## Slide 18: …..E SOLO PER LE EMISSIONI
EMISSIONE EVAPORATIVE VOC:
  ‘RUNNING’ LOSSES: calcolate per tutti i tipi di flusso (transitante, parcheggiante, e inserente);
  'HOT SOAK' LOSSES: soltanto per i veicoli parcheggiati con temperatura del motore calda;
  'DIURNAL’ LOSSES: per i flusso simulato parcheggiante ed inserente e veicoli parcheggiati
ALTEZZA RISPETTO AL LIVELLO DEL MARE
funzione della altezza, tipologia veicolare, velocità e inquinante calcolato

## Slide 19: MODELLO INCIDENTI
ESPRESIONI FORNITE DAL INRETS A PARTIRE MEI MODELLI DEL TRL
NUMERO DEGLI INCIDENTI IN FUNZIONE:
  FLUSSO VEICOLARE
  FLUSSO PEDONALE
  LUNGHEZZA DEL LINK
L’OUTPUT del TEE non è un valore assoluto però è un valore RELATIVO di grande aiuto per la valutazione degli impatti da diversi scenari di traffico riguardanti flusso veicolare e pedonale.

## Slide 20: EMISSIONI DI RUMORE
LIVELLO DI RUMORE IN FUNZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE TRANSITANTE LUNGO L’ARCO (NMPB MODEL)
CORRELAZIONI DALLA ‘GUIDE DE BRUIT’:
in funzione di:
  VELOCITA MEDIA
  TIPO DI LINK
  2 GRUPPI DI VEICOLI: LEGGERI E PESANTI
L’OUTPUT DEL RUMORE e direttamente utilizzabile dai modelli di dispersione (e.g. Soundplan by B&B (D))

## Slide 21: TEE IN THE ISHTAR SUITE !
TRAFFIC
MODULE
TEE 2004
CONSUMPTION & EMISSION
NOISE
SAFETY
POLLUTANTS DISPERSION AND NOISE PROPAGATION MODULES
OVERALL EVALUATION (CBA, MCA)
EXPOSURE AND HEALTH IMPACT
FLOWS, SPEED
OTHER OUTPUT
POLLUTANTS EM.
NOISE LEVELS,
ACCIDENTS

## Slide 22: Progetto HEARTS
Notes: <number>
<footer>

## Slide 23: MODELLI DI PARCHEGGIO: Perché?
PARCHEGGIO E INQUINAMENTO SONO STUDIATI INDIPENDENTMENTE
LA FASE DI PARCHEGGIO COSTITUISCE UNA FONTI DI CONGESTIONE ED INQUINAMENTO:
  Se stima che la metà dei veicoli circolanti in centro città sta cercando parcheggio (Arnott and Rose, 1999).
  La fase di ricerca è una grande percentuale del tempo totale di spostamento.
  UN GRAN PERCENTUALE DI EMISSIONI AVVENGONO DURANTE LA FASE DI INSERIMENTO DI PARCHEGGIO E RICERCA DEL PARCHEGGIO: EMISSIONI PARTENZE A FREDDO, EMISSIONI EVAPORATIVE, EMISSIONI DURANTE LA FASE DI RICERCA DEL PARCHEGGIO)
NON CI SONO METODOLOGIE DISPONIBILI PER VALUTARE LE CONSEGUENZE DEL PARCHEGGIO NELLE EMISSIONI DA TRAFFICO.
Notes: <number>
<footer>

## Slide 24: Modelli di Parcheggio
Caratterizzazione Statica:
  INVENTARIO PARCHEGGI (n. MAX di veicoli e macro-categorie implicate)
  DISTANZA DAL LINK AL PARCHEGGIO CONCENTRATO E DAL PARCHEGGIO AL LINK DI USCITA (OFF STREET)
  LUNGHEZZA DEL LINK
  LINK DI USCITA E DI ENTRATA
  COORDINATE GEOREFERENZIATE DELL’AREA DI PARCHEGGIO
Caratterizzazione Dinamica delle aree di parcheggio
  PROFILO DEL GRADO DI SATURAZIONE 24H
  FLUSSO DI ENTRATA E DI USCITA (TEE input data)
  DISCRETIZZAZIONE FRA IL FLUSSO PARCHEGGIANTE CONCENTRATTO (OFF STREET) E DISTRIBUITO (ON STREET): FUNZIONE DELLE RELATIVE CAPACITA.

## Slide 25: IL PARCHEGGIO NEL TEE
Analisi separata del processo di parcheggio: Parcheggianti ed inserenti
La versione TEE 2003 aveva una unica definizione dei cicli di parcheggio e di inserimento
TEE 2005 (EC HEARTS Project) apporta una prima modelizzazione dinamica della fase di parcheggio
Che parametri bisogna rendere indipendenti ?
  Velocità di ricerca (in funzione della densità e OCRate).
  Tempo di Ricerca (funzione della densità, OCRate, ….)
  Tempo di Warm Up (funzione della temperatura dell’aria e della cinematica della fase di inserimento)
Notes: <number>
<footer>

## Slide 26: FLUSSI PARCHEGGIANTI ED INSERENTI
PARAMETRI CICLO DI PARCHEGGIO:
  TEMPO/VELOCITA DI RICERCA:
  funzione dell’OCRate
PARAMETRI CICLO DI INSERIMENTO:
  TEMPO DI WARM UP :
  in funzione della temperatura ambiente
  Accelerazione:
  funzione della velocità media
Parking Cycle
Speed (km/h)
search
Time
exit
Drive
Inserting Cycle
Acceleration to cruise speed
Speed (km/h)
Time
Cicli semplificati di ricerca e inserimento dal parcheggio

## Slide 27: Modello di Ricerca Parcheggio On-Street
Area
Wait
Change
Controllo dello spazio i
i+1< N
i+1> N
Scelta della tipologia di parcheggio
Ricerca del parcheggio a velocità Vsearch
Ricerca
Libero?
Park
YES
Controllo posto
i+1
NO

## Slide 28: Searching Speed Model
Scelta delle variabili: densità lineare dell’arco e ‘occupation rate’
Scelta della metodologia
Il comportamento dell’utente può essere simulato tramite una matrice di regole IF-THEN
?
Fuzzy Logic

## Slide 29: Velocità di Flusso & Velocità Media del Link
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
R2=0.9124
R2=0.8794
R2=0.9303
ocRate 70%
ocRate 90%
ocRate 99%
Velocità nel Link (km/h)
Velocità di
Ricerca
Vsearch
(km/h)

## Slide 30: Tempo di Ricerca & Occupation Rate per diverse densità del link
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
90.00
100.00
Occupation rate(%)
Te,po di Ricerca Tsearch (sec)
104
78
52
39
26
13
Density of link

## Slide 31
ASSIGNEMENT DEMAND
TO ISLE WITH GREATER
UTILITY
RESPECT CAPACITY OF ISLE
Detailed Parking Off Street Model
LINK
Parking
Geometry
Parking
on street
algorithm
Parking
demand
ISLE
MATRIX
PATH-LINK
LENGTH
OCCUPATION RATE
TIPOLOGY
N:Capacity
TM:distance to
  ticket machine
E:distance to exit
D:destination zone
P: distance to P&R
Searching
Speed
Calculation
N:Capacity
TM:distance to
  ticket machine
E:distance to exit
D:destination zone
P: distance to P&R
β: calibration coefficient
Parking
demand
ISLE 1
ISLE 2
ISLE 3
ISLE 4
Tsearch
Assignment

## Slide 32: Engine warm up model (EWUM)
ACCELERAZIONE
RESISTENZA AERO
RESISTENZE AL
MOTO
PENDENZA
CONSUMO
(OUTPUT DEL
TEE)
PERDITE DI
CALORE
PRODUZIONE
ENERGIA
MODELLO
MOTORE
MODELLO
COMBUSTIONE
CATALIZZATORE
COOLANT
MODEL
RADIATORE
SCAMBIO
DI CALORE
CON L’AMBIENTE

## Slide 33: Coolant Model
Exhaust T exh
Engine Block
T eng
Radiator
Air e Fuel
Mair & M fuel
Power
Coolant-out
T out
Coolant-in
T in
T air
Coolant temperature inlet and outlet of radiator
Thermostat opening: coolant flow rate
Heat transfer in the radiator

## Slide 34: Coolant Temperature
Time (sec)
Coolant temperature (°K)
298
303
308
313
318
323
328
333
338
343
348
353
358
363
368
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

## Slide 35: Catalyst Temperature
273
323
373
423
473
523
573
623
673
723
773
0
100
200
300
400
500
600
700
temperature (°K)
Time (sec)

## Slide 36: Parking Model - Conclusions
The research will proceed with the embedding of these models in the TEE software and application to different European cities (e.g. in Florence for the HEARTS Project).
The application of these models with TEE must allow a greater ability to estimate the vehicular emissions in the phase of parking and the cold start emissions (improved distribution of emissions across the network)

## Slide 37: TEE – OUTPUT FILES
I RISULTATI DI EMISSIONI E CONSUMI SONO REGISTRATI IN UNA SERIE DI FILES PER DIVERSI LIVELLI DI AGGREGAZIONE:
  RISULTATI MICROSCOPICI
  in grammi/(vei*km), in corrispondenza di ciascuna MICRO categoria considerata in TEE con disponibilità delle emissioni istantanee, per il ciclo di velocità scelto.
  RISULTATI PER LE MACRO CATEGORIE DI VEICOLI
  due ruote, veicoli, light duty vehicles, camion e autobus
  PARCHEGGIO
  RISULTATI AGGREGATI
  aggregati per zona o per interea reta, in Kg/Ora. Il livello di aggregazione è impostato nella sezione di imput.
  OUTPUT per i MODELLI DI DISPERSIONE
  per ciascun link della rete in g/km/sec
INFORMAZIONI SUI CALCOLI:
tutti i messaggi creati durante il running

## Slide 38: TEE SOFTWARE
TEE 2005 MODEL OFFRE UNA VARIETA DI SOLUZIONI, NELLA FASE DI INPUT E NEL LIVELLO DI ACCURATEZZA RICHIESTO, NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI PIU IMPORTANTI PROCESSI RIGUARDANTI LE EMISSIONI VEICOLARI:
  CINEMATICA DEL VEICOLO
  PROCESSO DI PARCHEGGIO
  EMISSSIONI EVAPORATIVE E COLD START EMISSIONS
  ALTRI FATTORI
CON I NUOVI MODELLI RIGUARDANTI RUMORE, INCIDENTALITA, PEDONI E PARCHEGGIO SVILUPPATI ALL’INTERNO DEL PROGETTO HEARTS IL SOFTWARE TEE DIVENTA UN INNOVATIVO STRUMENTO NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DIRETTI DAL SISTEMA DI TRASPORTO.