Nota Riassuntiva n.2

Casaccia, 22/02/2000

Da. Paolo Picini

A: Expert Panel Emissioni da Trasporto su Strada (EPETS ?)

L’idea base dell’incontro è quella di fare una “esercitazione” sulla stima delle emissioni da trasporto stradale in Italia utilizzando il software COPERT III. L’anno di riferimento poterebbe essere il 1998, qualora siano già disponibili i dati, o, come suggerito dal Dott. Benenti, il 1995 anno per il quale i dati dovrebbero essere già consolidati. Lo scopo dell’esercitazione, al di là dei risultati ottenibili, è quella di rendersi conto di come è strutturato il programma e quali siano i dati di input richiesti. L’esercitazione, a mio parere, servirà anche a chiarire su quali tematiche specifiche possano formarsi i sottogruppi.

(23/03/2000 data indicativa): 	ore	10.00 Apertura dei lavori.

10.30 Presentazione del software

11.00 Inizio del caricamento dei dati

13.00 Intervallo colazione

14.00 Continuazione del caricamento dei dati

15.00 fine del caricamento e stampa dei risultati

15.30. Discussione sui risultati ottenuti

16.30 Proposte per il proseguimento delle attività dell’Expert

Panel.

17.30 Fine dei lavori

Allo scopo di facilitare il compito di coloro che vorranno/potranno mettere a disposizione i dati, in appendice sono richiamati i principali input necessari al corretto funzionamento del software.

Cordiali saluti

Paolo Picini

Tel. 06 3048 6211

Fax o6 3048 6219

e-mail picini@casaccia.enea.it

P.S.

Se avete proposte e suggerimenti di qualsiasi natura siete pregati di comunicali nel più breve tempo possibile.

Altra preghiera: chiunque abbia avuto una variazione di indirizzo, n° di telefono, n° di fax, indirizzo di posta elettronica è pregato di comunicarla al più presto per aggiornare l’indirizzario del “Expert Panel”.

Appendice

dati di Input per il funzionamento di COPERT III.

Carburanti: 	Consumi nazionali , per l’anno di riferimento, relativi a

:	 						1)	benzina con piombo [ton];

2) 	benzina senza piombo [ton]

3)	gasolio [ton]

4) 	GPL [ton]

Contenuto di Pb nelle benzine con piombo e senza piombo 	    	[g/litro]

Contenuto di zolfo nelle benzine e nel gasolio		    	[% in peso]

Contenuto di metalli pesanti, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn,

nelle benzine e nel gasolio

.[g/kg]

Pressione di vapore Reid: valori mensili				[kPa]

Rapporto H/C per 					1)	benzina con piombo

2)	benzina senza piombo

3)	gasolio

4)	GPL

Dati meteo				temperature medie mensili per l’anno di riferimento.

Dati relativi al parco circolante	1) Numero di veicoli circolanti nell’anno di riferimento suddivisi

come in Tab.I. Per il corretto utilizzo di questi dati è fondamentale

conoscere, per ciascuna categoria di veicolo, la data esatta di entrata in vigore in Italia delle direttive europee riportate in Tab.I;

2) percentuale di veicoli, per ciascuna categoria, con iniezione del carburante

3) percentuale di veicoli, per ciascuna categoria, dotati di controllo delle evaporazioni dal serbatoio;

Dati relativi alle percorrenze		1) numero di km percorsi in un anno per singola categoria di veicoli,

2) percentuale percorsa in ambito urbano, extraurbano ed autostradale per singola categoria di veicolo;

Dati relativi alle velocità	velocità media annuale, per singola categoria di veicolo, in ambito urbano, extraurbano ed autostradale.

Dati relativi alle emissioni 	quota di evaporative emesse in ambito urbano, extraurbano ed autostradale.

evaporative

Tab. I Vehicles category split

| Vehicle Category | Class | Legislation | Vehicle Category | Class | Legislation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P A S S E N G E R C A R S | Gasoline < 1400 cc | PRE ECE ECE 15/00-01 ECE 15/02/ ECE 15/03 ECE 15/04 Improuved Conv. Open loop Euro I - 91/441/EEC Euro II – 94/12 EEC Euro III – 98/69 EC Stage 2000 Euro IV – 98/69 EC Stage 2005 | Light Duty Vehicles | Diesel < 3,5 t | Conventional Euro I – 93/59/EEC Euro II 96/69/EC Euro III 98/69/EC Stage 2000 Euro IV 98/69/EC Stage 2005 |
|  |  |  | H E A V Y D U T Y V E H I C L E S | Gasoline > 3,5 t | Conventional |
|  | Gasoline 1400 - 2000 cc | PRE ECE ECE 15/00-01 ECE 15/02/ ECE 15/03 ECE 15/04 Improuved Conv. Open loop Euro I - 91/441/EEC Euro II – 94/12 EEC Euro III – 98/69 EC Stage 2000 Euro IV – 98/69 EC Stage 2005 |  | Diesel < 7,5t | Conventional 91/542/EEC Stage I 91/542/EEC Stage II Euro III – COM(97) 627 Euro IV – COM(1998) 776 Euro V - Conventional |
|  |  |  |  | Diesel 7,5 – 16t | Conventional 91/542/EEC Stage I 91/542/EEC Stage II Euro III – COM(97) 627 Euro IV – COM(1998) 776 Euro V - Conventional |
|  | Gasoline > 2000 cc | PRE ECE ECE 15/00-01 ECE 15/02/ ECE 15/03 ECE 15/04 Improuved Conv. Open loop Euro I - 91/441/EEC Euro II – 94/12 EEC Euro III – 98/69 EC Stage 2000 Euro IV – 98/69 EC Stage 2005 |  | Diesel 16 – 32t | Conventional 91/542/EEC Stage I 91/542/EEC Stage II Euro III – COM(97) 627 Euro IV – COM(1998) 776 Euro V - Conventional |
|  |  |  |  | Diesel > 32t | Conventional 91/542/EEC Stage I 91/542/EEC Stage II Euro III – COM(97) 627 Euro IV – COM(1998) 776 Euro V - Conventional |
|  | Diesel < 2000 cc | Conventional Euro I - 91/441/EEC Euro II – 94/12 EEC Euro III – 98/69 EC Stage 2000 Euro IV – 98/69 EC Stage 2005 | Buses | Urban Buses | Conventional 91/542/EEC Stage I 91/542/EEC Stage II Euro III – COM(97) 627 Euro IV – COM(1998) 776 Euro V - Conventional |
|  | Diesel > 2000 cc | Conventional Euro I - 91/441/EEC Euro II – 94/12 EEC Euro III – 98/69 EC Stage 2000 Euro IV – 98/69 EC Stage 2005 |  | Coaches | Conventional 91/542/EEC Stage I 91/542/EEC Stage II Euro III – COM(97) 627 Euro IV – COM(1998) 776 Euro V - Conventional |
|  | GPL | Conventional Euro I - 91/441/EEC Euro II – 94/12 EEC Euro III – 98/69 EC Stage 2000 Euro IV – 98/69 EC Stage 2005 | Mopeds | < 50 cc | Conventional |
|  |  |  |  |  | 97/24 EC Stage I |
|  |  |  |  |  | 97/24 EC Stage II |
|  | 2 Stroke | Conventional | Motorcycles | 2 Stroke > 50cc | Conventional 97/24 EC |
| Light Duty Vehicles | Gasoline < 3,5 t | Conventional Euro I – 93/59/EEC Euro II 96/69/EC Euro III 98/69/EC Stage 2000 Euro IV 98/69/EC Stage 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 Stroke 50 – 250 cc | Conventional 97/24 EC |
|  |  |  |  | 4 Stroke 250 – 750 cc | Conventional 97/24 EC |
|  |  |  |  | 4 Stroke > 750 cc | Conventional 97/24 EC |