## Slide 1
SEMINARIO
Fattori di Emissione da Traffico:
Dati Sperimentali in Italia
Il profilo di missione dei motocicli in contesti cittadini caratterizzati da situazioni di traffico elevato
Direzione Motori - Innovazione Tecnica Motori
Ing. Maurizio Marcacci
ANPA - Roma 6 Luglio 2000
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: Profilo di missione dei motocicli Sommario
Scenario di riferimento
La valutazione delle emissioni inquinanti
Il profilo di missione rilevato
Conclusioni

## Slide 3: Profilo di missione dei motocicli Scenario di riferimento 1/2
I veicoli della classe scooter stanno guadagnando quote di mercato rilevanti in Europa e specialmente in Italia
L’introduzione della recente normativa sul casco ha spinto maggiormente il mercato verso i veicoli equipaggiati con motori alti di cilindrata
La classe 125cc (potenza <11 kW) mantiene comunque una buona quota di mercato

## Slide 4
La tecnologia 4T ha praticamente sostituito quella 2T su questa classe di veicoli
Le principali ragioni:
  potenza sufficiente all’uso urbano e commuting;
  ridotti consumi;
  qualità del rumore maggiormente accettabile;
  assenza di fumosità durante gli avviamenti a freddo.
Profilo di missione dei motocicli Scenario di riferimento 2/2

## Slide 5
Profilo di missione dei motocicli Confronto Mercato Italia 1999-1998

## Slide 6: Profilo di missione dei motocicli Sommario
Scenario di riferimento
La valutazione delle emissioni inquinanti
Il profilo di missione rilevato
Conclusioni

## Slide 7
Le emissioni inquinanti sono valutate misurando quanto emesso dal veicolo durante una prova al banco a rulli seguendo una specifica relazione:
Velocità Veicolo in funzione del Tempo
Profilo di missione dei motocicli La valutazione delle Emissioni 1/3
Esempio di banco a rulli
per Analisi Modale
delle Emissioni

## Slide 8
Motocicli - Ciclo ECE 40
  40” Minimo, 2 Cicli completi per Warm-up e 4 Cicli di misura
50 km/h
35 km/h
32 km/h
15 km/h
Profilo di missione dei motocicli La valutazione delle Emissioni 2/3

## Slide 9
Profilo di missione dei motocicli La valutazione delle Emissioni 3/3
ECE 40 EURO2:
  Eliminati i 40” di riscaldamento al minimo
  Rimasti i 2 Cicli completi per la fase di Warm-up

## Slide 10: Profilo di missione dei motocicli Sommario
Scenario di riferimento
La valutazione delle emissioni inquinanti
Il profilo di missione rilevato
Conclusioni

## Slide 11: Profilo di missione dei motocicli Il profilo di missione rilevato 1/6
Effettuato il rilievo del profilo di missione del veicolo in termini di apertura farfalla, regime motore e velocità veicolo su un percorso di riferimento all’interno della città di Firenze.
Lo scopo di questi rilievi è stato quello di avere delle informazioni sulla tipologia di utilizzo da parte della clientela, per poter ipotizzare dei nuovi standard di prova e confrontarli con gli standard attuali.

## Slide 12: Profilo di missione dei motocicli Il profilo di missione rilevato 2/6
L’itinerario prescelto di lunghezza pari a 38.5 km è stato ripetuto quattro volte per ogni giornata di prova da un veicolo equipaggiato con motore di 180cc
In tale percorso è stato riscontrato un tipo di traffico cittadino particolarmente intenso
Le giornate di prova (3 in totale) sono state caratterizzate anche da diverse condizioni meteorologiche

## Slide 13: Profilo di missione dei motocicli Il profilo di missione rilevato 3/6
Velocità veicolo

## Slide 14: Profilo di missione dei motocicli Il profilo di missione rilevato 4/6
Regime Motore

## Slide 15: Profilo di missione dei motocicli Il profilo di missione rilevato 5/6
Apertura Farfalla

## Slide 16: Profilo di missione dei motocicli Il profilo di missione rilevato 6/6
I rilievi sperimentali evidenziano un profilo di missione del veicolo nel quale le velocità comprese tra i 30 e i 50 km/h sono quelle maggiormente ricorrenti
Presenti alcune fasi di accelerazione a farfalla completamente aperta ma non tali da far raggiungere la velocità massima del veicolo

## Slide 17: Profilo di missione dei motocicli Conclusioni 1/2
I rilievi sperimentali effettuati a Firenze confermano una buona rispondenza tra la realtà di situazioni cittadine a forte traffico e l’attuale ciclo di prova ECE 40
Una possibile valutazione dell’impatto sull’ambiente dei veicoli a due ruote a combustione interna può quindi basarsi sui rilievi di inquinamento misurati sul ciclo ECE 40

## Slide 18: Profilo di missione dei motocicli Conclusioni 2/2
Essenziale e corretta la valutazione delle emissioni inquinanti su ciclo di riferimento con misura “ponderale” di tali emissioni
Misure di tipo alternativo, basate su rilievi delle emissioni in “volume” o in assenza di carico stradale, non sono rappresentative dell’effettivo potere inquinante dei veicoli